ANEXO 6

Resolución No. 152-2005 (COMIECO-XXXIII)

Decreto Ejecutivo N°32921 COMEX-MINAE-MEIC,  La Gaceta N°52 del 14 de marzo de 2006.

REGLAMENTO	RTCA 75.01.21:05

TÉCNICO CENTROAMERICANO

PRODUCTOS DE PETRÓLEO

GASES LICUADOS DE PETRÓLEO: PROPANO COMERCIAL, BUTANO COMERCIAL Y SUS MEZCLAS.

ESPECIFICACIONES.

CORRESPONDENCIA:	Este reglamento es una adaptación de las especificaciones que

aparecen  en  las  normas  ASTM  D  1835-03  y  GPA  Standard

2140-97.

ICS 75.160.20	RTCA 75.01.21:05

_

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:

	Comisión Guatemalteca de Normas, COGUANOR

	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT

	Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC

	Secretaría de Industria y Comercio, SIC

	Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC

INFORME

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización a través de los Entes de Normalización de los Estados  Parte  del  Protocolo  al  Tratado  General  de  Integración  Económica  Centroamericana  – Protocolo de Guatemala-, son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de las Normas Técnicas o Reglamentos Técnicos. Están conformados por representantes de los sectores Académico, Consumidor, Empresa Privada y Gobierno.

Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 75.01.21:05, PRODUCTOS DE PETRÓLEO. GASES LICUADOS DE PETRÓLEO: PROPANO COMERCIAL, BUTANO COMERCIAL Y SUS MEZCLAS. ESPECIFICACIONES, por el Subgrupo de Medidas

de  Normalización.  La  oficialización  de este  reglamento  técnico, conlleva  la  aprobación  por  el

Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO)

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL SUBGRUPO 01

Por Guatemala COGUANOR Por El Salvador CONACYT

Por Nicaragua

MIFIC

Por Honduras

SIC

Por Costa Rica

MEIC

1.	Objeto

Especificar las características físico químicas que debe cumplir el Gas Licuado de Petróleo (GLP): Propano Comercial, Butano Comercial y sus mezclas, que se comercializa en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-

.

2.	Campo de aplicación

Se  aplica  al  derivado  del  petróleo  conocido  como  Gas  Licuado  de  Petróleo  (GLP):  Propano

Comercial, Butano Comercial y sus mezclas.

3.	Definiciones

3.1	Butano

Es el gas licuado de petróleo (GLP) formado predominantemente por hidrocarburos saturados (sin doble enlace entre dos átomos de carbono en la molécula: C=C) y constituido por cuatro átomos de carbono con fórmula química C4H10.

3.2	Butileno o Buteno

Es el gas licuado de petróleo (GLP) formado por hidrocarburos insaturados con un doble enlace entre dos átomos de carbono en la molécula: C=C y constituido por cuatro átomos de carbono con fórmula química C4H8.

3.3	Densidad Relativa 15,56°C/15,56°C (60°F/60°F)

También conocida como Gravedad Específica 15,56ºC/15,56ºC (60ºF/60ºF), y se define como la relación de la masa de un volumen dado de un líquido a 15,56ºC (60ºF) con la masa de un volumen igual de agua pura a la misma temperatura.

3.4	Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Producto  combustible  que  comúnmente  se  designa  con  las  siglas  GLP,  está  compuesto  por hidrocarburos de tres (3) y cuatro (4) átomos de carbono, predominantemente propano, butano o ambos, que siendo gaseosos condiciones normales de presión y temperatura CNPT (101,3 kPa y 25

°C) puede ser licuada (convertida en líquido) aplicando presión, enfriamiento o ambos, para facilitar

el almacenamiento, transporte y manejo.

3.5	Hidrocarburos C3, C4  y C5

Son los compuestos químicos formados por tres (3), cuatro (4) y cinco (5) átomos de carbono y sus

correspondientes  átomos  de  hidrógeno  dependiendo  de  su  estructura  molecular,  tales  como:

propano, butano y pentano respectivamente.

3.6	Odorizante

Es la sustancia química utilizada para proporcionar olor a los Gases Licuados del Petróleo (GLP), ya que dichos productos son inodoros e incoloros y no es posible detectarlos por medio de los sentidos humanos normales, por lo que una vez odorizados permite detectar rápidamente las fugas que eventualmente  podrían  ocurrir.  Uno  de  los  odorizantes  más  comunes  para  Gases  Licuados  de

Petróleo (GLP) es el etil-mercaptano, cuya fórmula química es C2H6S.

3.7	Presión de vapor manométrica

Es la presión ejercida por el vapor de un líquido cuando dicho vapor está en equilibrio con el líquido, medido a través de un manómetro.

3.8	Propano

Es el gas licuado de petróleo (GLP) formado predominantemente por hidrocarburos saturados (sin doble enlace entre dos (2) átomos de carbono en la molécula: C=C) y constituido por tres (3) átomos

de carbono con fórmula química C3H8.

3.9	Propileno o propeno

Es el gas licuado de petróleo (GLP) formado por hidrocarburos insaturados con un doble enlace entre dos (2) átomos de carbono en la molécula: C=C y constituido por tres (3) átomos de carbono con fórmula química C3H6.

4.	Símbolos y abreviaturas

4.1	ASTM: "American Society for Testing and Materials" (Sociedad Americana para Pruebas y

Materiales).

4.2	CNPT:  Condiciones normales de presión y temperatura

4.3	GPA: "Gas Processors Association" (Asociación de Procesadores de Gas de USA).

4.4	ppmw: "parts per million weight" (partes por millón en peso). 1 ppmw = 1 mg/kg.

4.5	kPa: Kilopascal, equivalente a 1000 Pascales.

4.6	g/m3: gramo por metro cúbico.

4.7	h: hora(s).

4.8	kPa: Kilopascal, equivalente a 1000 Pascales.

4.9	máx.:  máximo.

4.10	mín.: mínimo.

4.11	mg/kg: miligramo por kilogramo de muestra.

4.12	mL : mililitro.

5.	Ente nacional competente

En Guatemala: Dirección  General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas; en El Salvador: Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía; en Honduras: Unidad Técnica del Petróleo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; en Nicaragua: Dirección General de Hidrocarburos del Instituto Nicaragüense de Energía; en Costa Rica: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); dichas funciones podrán ser ejercidas por sus sucesores o por las entidades a quienes en el futuro, según la legislación nacional se les asigne específicamente estas funciones.

6.  Características

Los resultados se deben reportar con el número de cifras decimales que indica cada método y no necesariamente con el número de decimales que aparecen en estas tablas de especificaciones.

6.1 Propano Comercial

A continuación  se presenta la tabla de especificaciones físico químicas para Propano Comercial

(Tabla  No.1)

6.2 Butano Comercial

A continuación se presenta la tabla de especificaciones físico químicas para Butano Comercial

(Tabla No.2)

6.3 Mezcla Propano-Butano

Se   podrá   utilizar   cualquier   mezcla   de   Propano   y   Butano   siempre   que   cumpla   con   las especificaciones  que  se  presentan  en  la  última  edición  del  ASTM  D-1835  “Specification  for Liquefied Petroleum (LP) Gases” Especificación Estándar para Gases Licuados de Petróleo (LP).

El valor del odorizante para cualquier mezcla, debe ser el indicado en la tabla No. 2.

Nota por limitación climática para Guatemala:

“El GLP que se envase en cilindros portátiles para uso residencial, para ser comercializado en

Guatemala no debe tener mas del 40 % de Butano, por razones climáticas”.

Nota por limitación técnica para Costa Rica:

“Costa Rica hasta enero de 2010 podrá iniciar la comercialización de GLP con mas de 70 % de propano por razones técnicas. Al usar mezclas para uso residencial el máximo de Butano debe ser

del 40 %”.

Nota por protección al consumidor para Costa Rica:

“El GLP envasado en cilindros para uso residencial que se comercialice en Costa Rica no debe tener más del 40% de butano en protección del consumidor”.

Tabla No.1

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA PROPANO COMERCIAL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO

ASTM

VALORES

| Corrosión tira de cobre, 1 h, 37,8 ºC (100 ºF) (Después de adicionar el Odorizante) | ---------- | D-1838 |
| --- | --- | --- |
| Contenido de azufre (después de Adicionar Odorizante) | g/m3 de gas (ppmw) | D-2784 |
| Densidad relativa 15,56ºC/15,56ºC (60ºF/60ºF) | ---------- | D-2598 |
| Temperatura de evaporación a 95% evaporado | ºC | D-1837 |
| Residuo en 100 mL de evaporación | mL | D-2158 |
| Mancha de aceite observada | ---------- | D-2158 |
| Odorizante | g/m3 líquido | D-5305 |
| Presión de vapor manométrica a 37,8 ºC (100ºF) | kPa (psig) | D-1267 |
| Contenido de agua libre | ---------- | Visual |
| Sulfuro de Hidrógeno | mg/kg | D-2420 |
| Composición: Butanos (C4) y más pesados | % volumen | D-2163 |

Nota 1: Los métodos ASTM indicados son los aprobados como métodos árbitros. Otros métodos

aceptables se indican en el numeral 8.

Nota 2:  Para los casos de Reportar deberá indicarse el resultado obtenido de acuerdo al método.

Tabla No. 2

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA BUTANO COMERCIAL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO

ASTM

VALORES

| Corrosión tira de cobre, 1 h, 37,8 ºC (100 ºF) (Después de adicionar el Odorizante) | ---------- | D-1838 |
| --- | --- | --- |
| Contenido de azufre (después de Adicionar Odorizante) | g/m3 de gas (ppmw) | D-2784 |
| Densidad relativa 15,56 ºC/15,56 ºC (60ºF/60ºF) | ---------- | D-2598 |
| Temperatura de evaporación a 95% evaporado | ºC | D-1837 |
| Residuo en 100 mL de evaporación. | mL | D-2158 |
| Mancha de aceite observada | ---------- | D-2158 |
| Odorizante | g/m3 líquido | D-5305 |
| Presión de vapor manométrica a 37,8 ºC (100ºF) | kPa (psig) | D-1267 |
| Contenido de agua libre | ---------- | Visual |
| Sulfuro de Hidrógeno | mg/kg | D-2420 |
| Composición: Contenido de C5 y más pesados | % volumen | D-2163 |

Nota 1: Los métodos ASTM indicados son los aprobados como métodos árbitros. Otros métodos

aceptables se indican en el numeral 8.

Nota 2:  Para los casos de Reportar deberá indicarse el resultado obtenido de acuerdo al método.

7.	Muestreo

Para la toma de muestras se deberá realizar conforme a lo establecido en la última edición vigente de

la norma ASTM siguiente:

ASTM  D-1265:  “Standard  Practice  for  Sampling  Liquefied  Petroleum  (LP)  Gases  (Manual

Method)” Práctica Estándar para Muestreo de Gases Licuados de Petróleo (GLP) (Método Manual).

8.	Métodos de ensayo

Para los ensayos se utilizará la última edición vigente de las siguientes normas ASTM en idioma inglés, la traducción y el uso de éstas será responsabilidad del usuario. Y serán aceptadas en tanto no sean homologadas y/o no existan normas o Reglamentos Técnicos Centroamericanos.

ASTM D-1267: “Standard Test Method for Sulfur Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases”. Método de Prueba Estándar para Presión de Vapor Manométrica de Gases Licuados de Petróleo (GLP) (Método GLP).

ASTM D-1837: “Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases”. Método

de Prueba Estándar para Volatilidad de Gases Licuados de Petróleo (GLP).

ASTM D-1838: “Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases”. Método de Prueba Estándar para Corrosión Tira de Cobre de Gases Licuados de Petróleo (GLP).

ASTM D-2158: “Standard Test Method for Residues in Liquid Petroleum (LP) Gases”. Método de

Prueba Estándar para Residuos en Gases Licuados de Petróleo (GLP).

ASTM D-2163: “Standard Test Method for Analysis of Liquefied Petroleum (LP) Gases  Propene Concentrates  by  Gas  Chromatography”.  Método  de  Prueba  Estándar  para  Análisis  de  Gases Licuados de Petróleo (GLP) y Propeno Concentrados por Cromatografia de Gases.

ASTM D-2420: “Standard Test Method for Hydrogen Sulfide in Liquefied Petroleum (LP) Gases

(Lead Acetate Method)”. Método de Prueba Estándar para Sulfuro de Hidrógeno en Gases Licuados

de Petróleo (GLP) (Método del Acetato de Plomo).

ASTM D-2598: “Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis”. Práctica Estándar para el Cálculo de Ciertas Propiedades Físicas de los Gases Licuados de Petróleo (GLP) a partir del Análisis Composicional.

ASTM D-2784: “Standard Test Method for Sulfur in Liquefied Petroleum Gases (Oxi-Hydrogen Burner  or  Lamp)”.  Método  de  Prueba  Estándar  para  Azufre  en  Gases  Licuados  de  Petróleo (Lámpara o Quemador Oxi-Hidrógeno).

ASTM D-5305: “Standard Test Method for Determination of Etyl Mercaptan in LP-Gases Vapor”.

Método de Prueba Estándar para Determinación de Etil Mercaptano en Vapor de GLP.

9.	Actualización y revisión del reglamento

Este Reglamento Técnico será revisado y actualizado al año contado a partir de su entrada en vigencia, posteriormente cada dos (2) años salvo que, a solicitud debidamente justificada de un (1) país  se requiera la revisión y actualización antes del periodo señalado.

10.	Vigilancia y verificación

Corresponde la vigilancia y verificación de la aplicación y cumplimiento del presente Reglamento Técnico Centroamericano a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala; a la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía de El Salvador; a la Unidad Técnica del Petróleo de la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, a la Dirección General de Hidrocarburos del Instituto Nicaragüense de Energía de Nicaragua y, a la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del MINAE de Costa Rica o

sus sucesores o entidades que en el futuro se les asigne específicamente estas funciones.

11.	Normas que deben consultarse

Para la elaboración de este reglamento se consultaron las siguientes normas:

ASTM D 1835-03: "Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases" Especificación

Estándar para Gases Licuados de Petróleo (GLP).

GPA   Standard   2140-97:   "Liquefied   Petroleum   Gas   Specifications   and   Test   Methods" (Especificaciones de Gas Licuado de Petróleo y Métodos de Prueba).

- Fin del Reglamento -

# Text boxes

No.1 máx.

0,35 (185) máx.

Reportar

-38,3 máx.

0,05 máx.

Pasar la prueba

12 – 24

1434 (208) máx.

Nada

Pasa la prueba

2,5 máx.

No.1 máx.

0,35 (140) máx.

Reportar

2,2 máx.

0,05 máx.

Pasar la prueba

12 – 24

485 (70) máx.

Nada

Pasar la prueba

2,0 máx.