HOJA DE SEGURIDAD             MSDS

Material Safety Data Sheet

ASFALTO

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | ASFALTO |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | ASFALTO ( CEMENTO ASFÁLTICO) |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | RECOPE, S.A. |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar ) | N° DE CAS |
| Asfalto | 88 - 100 | 8052-42-4 |
| Aceites de Proceso Patentados | 0 - 10 | Mezcla |
| Aditivo patentado de cohesión "antistrip" de amina | 0 - 1 | Mezcla |
| SECCIÓN III |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Por su manejo en caliente sobre todo si se exceden las temperaturas emite humos que son irritantes y pueden provocar dolor de cabeza, nausea, irritación del tracto respiratorio, congestión, bronquitis aguda, mareos, fatiga, y pérdida de apetito son algunos de los síntomas reportados. |
| INGESTIÓN | Su ingestión es poco probable y el producto es relativamente no tóxico, pero se puede producir por la costumbre de algunos obreros de utilizar como chicle lo que accidentalmente provoca ingestión con la posible obstrucción del pírolo que hace necesario la intervención médica |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido provoca quemadura serias. Los humos del producto pueden producir irritación y inflamación transitoria. |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto con el producto caliente ocasiona quemaduras serias relacionadas con pérdida de piel. |
| CARCINOGENICIDAD | Humos asfálticos: IARC enlista este producto como un(2B posible carcinógeno a humanos) OSHA y NTP no enlistan este producto como carcinógeno ni al asfalto. NIOSH(X) , definido como carcinógeno con explicación adicional. ACGIH-TLV (A4 no clasificado como carcinógeno humano). |
| ÓRGANOS BLANCO | Membranas de la mucosa y sistema respiratorio. |
| SECCIÓN IV |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | No permita que la victima se restriegue o cierre el ojo. No intente remover la partícula de asfalto del ojo. Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico inmediatamente. |
| CONTACTO DÉRMICO | Por contacto con asfalto caliente enfriar inmediatamente el área afectada con agua fría hasta que el mismo este duro y frío. Por quemaduras severas traslade a la víctima al centro médico para mayor facilidad. Cuidadosamente remueva la capa si es posible. Puede haber desprendimiento de la piel. Lave el área expuesta con un surfactante comercial o use agua y jabón y aplique un vendaje estéril. No use solventes para remover el asfalto de la quemada fresca. Para el enrojecimiento y la formación de ampollas consulte al médico. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. Administración de nitrito de sodio puede ser eficaz en envenenamientos de sulfuro de hidrógeno. |
| INGESTIÓN | Improbable ruta de exposición. Si ocurre contacte al médico Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de inconsciente o convulsionando. |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Use polisorbato conteniendo sulfato de neomicina para remover asfalto corneal o conjuntivital. Trate el contacto con el asfalto como una quemadura. Remueva el material endurecido por aplicación de polisorbato (tween 80) cubra con una venda húmeda y mantenga en observación por lo menos 6 horas. Lave para eliminar el asfalto con agua estéril o solución salina Repita si es necesario. Aplique antibiótico en crema en base de polisorbato (neosporín G) Deje internado al paciente por 24 horas y cubra con vendas húmedas después de cada aplicación. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | 232 ºC mínimo |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No aplican |
| AGENTES EXTINTORES | Use polvo químico, dióxido de carbono, espuma o niebla de agua. No use el chorro directo sobre el aceite en llamas porque puede dispersar el incendio. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con agua en spray. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos y humos irritantes y óxidos de carbono y azufre.. |
| SECCIÓN VI |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias. No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra el contacto directo con la piel y ojos. No toque o camine sobre el material derramado. Prevenga la entrada del producto a alcantarillas, sótanos, lugares confinados y vías de agua fluvial. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra Coloque el material en apropiados contenedores para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vertido. Puede aplicar las regulaciones OSHA (29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VI |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | 120-170 º C |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores cerrados en áreas bien ventiladas, alejado de sustancias incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | Evite la inhalación de humos del producto y el contacto con ojos y piel. Maneje solo con suficiente ventilación para reducir los niveles de material peligroso. Utilizar gafas de protección y vestimenta adecuada. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Seleccione los respiradores basado en proveer la adecuada protección a sus trabajadores y a las condiciones de trabajo, niveles de contaminación del aire y la presencia de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traje, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL | Como humos: ACGIH TLV TWA: 5mg/m3 Desviación del límite: 25 mg/m3 (15 mg/m3 por no más de 30 min/día) |
| SECCIÓN VIII |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de almacenamiento y manejo |
| INCOMPATIBILIDAD | Con oxidantes fuertes y flúor. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir humos derivados tóxicos de hidrocarburos aparte de óxidos de carbono y azufre. |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Característico, negro, sólido a temperatura ambiente, líquido a las temperaturas normales de manipulación. |
| DENSIDAD | 1 g/cm3 a 25 °C |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Insoluble, soluble en disulfuro de carbono |
| TENSIÓN SUPERFICIAL | 70 dinas/cm a 77ºC |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | > 470ºC |
| pH | NA |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN / INFLAMABILIDAD | >230 °C |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD QUIMICA | Estable a temperatura ambiente. |
| INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES | Impedir que el producto fundido entre en contacto con agua u otro líquido. Se debe evitar la contaminación de aceite y asfalto de los aislamientos térmicos y el revestimiento se debe reemplazar donde sea necesario por un tipo de aislamiento no absorbente. El calentamiento da lugar a la auto inflamación de las superficies de materiales fibrosos o porosos impregnados con asfalto o con condensados de los humos bituminosos, lo que puede ocurrir a temperaturas inferiores a los 100°C. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | NA |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN | En los lugares cerrados puede acumularse sulfuro de hidrógeno por encima del asfalto. |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| CLLo (INHALACION,HUMANO) |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL (RATAS) (DL50) | >5000 mg/Kg |
| DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (CONEJO) (DL50) | >2000 mg/Kg |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (RATA) (CL50) | ND |
| Vía de entrada: Quemaduras en la piel o inhalación de los vapores cuando está caliente. Efectos agudos y crónicos: Los datos revisados y la extrapolación de los datos de otros productos del petróleo indican que la toxicidad aguda de los asfaltos es muy baja. Los asfaltos para carreteras no presentan peligros crónicos a temperatura ambiente. Bajo condiciones normales de aplicación el contacto con la piel se espera que esté limitado debido a las altas temperaturas necesarias para trabajar con el material, con lo cual cualquier peligro crónico para la piel es mínimo. Los humos pueden producir ligera irritación del tracto respiratorio superior y de los ojos. El humo condensado de asfalto puede ser ligeramente irritante para la piel. |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| Forma y potencial contaminante: Persistencia y degradabilidad: No da lugar a fracciones solubles en agua. El producto derramado en el agua puede hundirse causando un daño mecánico a la flora y fauna que están en contacto. Los componentes del asfalto no se biodegradan significantemente en el medio ambiente. En condiciones normales el producto permanece en el lugar. Movilidad/bioacumulación: De acuerdo con sus propiedades físicas el asfalto no es móvil y permanece en la superficie del suelo, o se asienta en la superficie de los sedimentos acuáticos al ser insoluble, aunque algunas clases de asfalto pueden flotar. La bioacumulación es improbable debido a su muy baja solubilidad. Efecto sobre el medio ambiente/ecotoxicidad: El producto no es tóxico para el medio ambiente. No es peligroso para las plantas y ambientes acuáticos. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Reciclar si es posible. Tipos de residuos: Asfaltos de carretera o de otros usos. Eliminación: Se lleva a cabo por incineración en un horno especial o emplazándolo en vertederos controlados. Manipulación: Reducir al mínimo el contacto con la piel. Evitar la proximidad de focos térmicos. Disposiciones legales: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones existentes relativas a la gestión de residuos u otras disposiciones municipales, provinciales y/o nacionales en vigor. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Transportar en contenedores debidamente cerrados y etiquetados. Información complementaria: Número ONU: 3257 Número de identificación de peligros: 99 Nombre de expedición: LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P ADR/RID: Clase 9. Código de clasificación: M9. Grupo de embalaje/envase: III. IMDG: Clase 9. Grupo de embalaje/envase: III. IATA-DGR: Clase 9. Grupo de embalaje/envase: III. |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| Inventario TSCA Este producto y/o sus componentes están en la lista del inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas ("Toxic Substances Control Act" o TSCA). SARA 302/304 Planificación y Notificación de Urgencias El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 requiere que las instalaciones sujetas a las Sub-secciones 302 y 304 suministren información sobre planificación y notificación de emergencias basadas en Cantidades Umbrales de Planificación (Threshold Planning Quantities o TPQ’s) y Cantidades Reportables (RQ’s) para “Sustancias Sumamente Peligrosas” indicadas en 40 CFR 302.4 40 CFR 355. No se identificaron componentes. SARA 311/312 Identificación de Peligros El Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 requiere que las instalaciones sujetas a esta Sub-sección suministren información adicional sobre químicos clasificados como “Categoría de Riesgo” tal como se define en 40 CFR 370.2. Este material sería clasificado bajo las siguientes categorías de riesgo: riesgo de salud, inmediatoriesgo de salud, tardío. SARA 313 Notificación de Emisión de Sustancias Químicas Tóxicas Este producto contiene los siguientes componentes en concentraciones superiores a los niveles mínimos que se indican como químicos tóxicos en 40 CFR Parte 372 según los requerimientos de la Sección 313 de SARA: No se identificaron componentes. CERCLA La ley CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) de 1980 requiere notificación al National Response Center concerniente a la fuga o derrame de cantidades de "sustancias peligrosas" en cantidad igual o superior a la Cantidad Reportable (RQ) indicada en 40 CFR 302.4. Tal como lo define CERCLA, el témino "sustancia peligrosa" no incluye al petróleo, bien sea petróleo crudo o cualquiera de sus fracciones que no esté designada específicamente en 40 CFR 302.4. A este producto o salida de refinería no se le conoce sustancias químicas sujetas a este estatuto. Sin embargo, se recomienda que se contacte a las autoridades estatales y locales para determinar si existen otros requerimientos de reportes en caso de derrame. Acta del Agua Limpia (CWA) Se clasifica este material como un aceite bajo la Sección 311 del acta del agua limpia ("Clean Water Act" o CWA) y del acto de la contaminación por petróleo de 1990 ("Oil Pollution Act" o OPA). Descarga o derramamientos que producen un brillo visible en las aguas de los Estados Unidos, sus litorales colindantes, o en los conductos que conducen a las aguas superficiales se deben divulgar al centro nacional de la respuesta de EPÁs al (800) 424-8802. Propuesta 65 de California Este material puede contener los siguientes componentes que se conocen en el estado de California por causar cáncer, defectos del nacimiento u otros daños reproductivos, y puede estar sujeto a los requisitos de la Propuesta 65 de California (la Sección 25249,5 del código de la salud y de la seguridad del CA): Hidrocarburo aromático polinuclear (anillo condensado de 4 a 6 miembros): 0.1% |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Los datos y advertencias facilitados son de aplicación cuando el producto es vendido para la aplicación o las aplicaciones declaradas. El producto no podrá ser usado para cualquier otra aplicación. El empleo del producto para otras aplicaciones que no sean las manifestadas en esta hoja puede provocar la presencia de riesgos no mencionados en esta hoja. No deberá usar el producto para otro fin que no sea el o los declarados. Si ha adquirido el producto para el suministro de terceros, será su obligación el tomar todas medidas necesarias para asegurarse de que cualquier persona que maneje el producto disponga de la información contenida en esta hoja. Si es usted empresario, será su obligación el informar a sus empleados y demás personas a las que pudiera afectar, sobre todos los peligros descritos en esta hoja, así como sobre cualesquiera precauciones que deberán ser tomadas. |