MSDS

Material Safety Data Sheet

HOJA DE SEGURIDAD

AV GAS

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | AV GAS 100 LL |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Gasolina de Aviación |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | RECOPE, S.A. |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX : | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Los vapores de la gasolina son considerados moderadamente venenosos. La inhalación de vapores puede causar depresión del sistema nervioso central y irritación de la mucosa y tracto respiratorio. Inhalación de altas concentraciones puede generar en un fatal edema pulmonar. |
| INGESTIÓN | Irritación y sensación de quemadura en la boca, esófago y estomago, vómito, diarrea con sangre, fiebre, ahogamiento, dilación cardiaca, enlargamiento del hígado y bazo, cambios urinarios, falla cardiaca y otros efectos sistemáticos La aspiración puede resultar en taquicardia, respiración acelerada, edema pulmonar, neumonía, hemorragia y asfixia. Ingestión de 20 a 50 g puede producir severos síntomas de envenenamiento |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido o vapores concentrados puede provocar irritación y conjuntivitis. |
| CONTACTO CON LA PIEL | Si grandes área de la piel son expuestas puede ocurrir absorción de cantidades tóxicas. Repetidas y prolongadas exposiciones puede causar dermatitis. |
| CARCINOGENICIDAD | La IARC enlistan este producto como carcinogénico.(grupo 2B) |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central y respiratorio. |
| SECCIÓN III |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito. Si la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las rodillas para evitar la aspiración. Administre una mezcla de 2 cucharadas de carbón activado mezclado con 240 ml de agua. Solicite asistencia médica inmediata. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | Carbón activado |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Tratar según síntomas. La ingestión del producto se diagnostica por el olor característico del aliento de la persona afectada, además de por la historia de los acontecimientos. En caso de ingestión, tener en cuenta el lavado gástrico. Debido al riesgo de aspiración, el lavado gástrico sólo debe llevarse a cabo si se han aislado las vías respiratorias mediante intubación traqueal. En caso de neumonía química, considerar la posibilidad de administrar antibióticos o corticosteroides. La administración de aceite de parafina puede reducir la absorción por vía digestiva. En el tratamiento por intoxicación, no se tendrá en cuenta la concentración de compuestos alquil-plomo presentes , a no ser que la víctima haya permanecido inconsciente en el interior de un depósito del producto durante un tiempo significativo. |
| SECCIÓN IV |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| AGENTES EXTINTORES | Para fuegos grandes use agua en spray, niebla, o espuma. Para fuegos pequeños use polvo químico o CO2. El agua no es efectiva en incendios que envuelvan materiales de bajo punto de inflamabilidad. Aplique en forma de spray |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y la vestimenta adecuada según los requerimientos |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica y monóxido de carbono por combustión incompleta. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias. Elimine todas las fuentes de ignición o calor, Aísle el área y no permita entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vértido. Puede aplicar las regulaciones OSHA ( 29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VI |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No se tiene información |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores herméticamente cerrados en lugar fresco, áreas bien ventiladas, alejados de fuentes de calor, ignición y incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | El mayor peligro en este tipo de producto es el potencial de fuego por eso tome todas las medidas para prever. No arrastre cadenas o cables cerca de vehículos de carga. Maneje el producto en zonas bien ventiladas y libres de fuentes de ignición y calor y utilice los implementos de seguridad apropiados. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Use fuentes de aire autónomo tipo SCBA. Los respiradores que purifican el aire no protegen al trabajador en atmósferas deficientes de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traje, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| SECCIÓN VIII |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de almacenamiento y manejo |
| INCOMPATIBILIDAD | Puede reaccionar con oxidantes fuertes tales como peróxidos, ácido nítrico y percloratos. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y hidrocarburos parcialmente oxidados. |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Característico, transparente y brillante |
| ESTADO FISICO | Líquido a temperatura ambiente |
| DENSIDAD | 700-720 kg/m³ |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | 0.003-0.010 kg/m³ |
| PUNTO DE INFLAMACION | Aprox. -40°C |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | Inicial: 30°C, Final: 170°C |
| pH | ND |
| PRESIÓN DE VAPOR REID | 38-48 kPa |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD QUIMICA | Estable en condiciones normales, evitar calor, chispas, llamas o fuego. |
| INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES | Evitar el contacto con oxidantes fuertes. |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No aplicable. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN | No se han encontrado |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL50) | >5000 mg/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL50) | > 2000 mg/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | >5 mg/l |
| Las propiedades toxicológicas de este producto no han sido probadas o no ha sido probadas completamente, y se basa en datos de sustancias similares, por lo que su manipulación y uso pueden ser peligrosos. |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| Criterios de valoración: La información ecotoxicológica no está específicamente determinada para este producto. La información dada está basada en los conocimientos ecotoxicológicos de productos similares. Movilidad: Flota sobre el agua. Se evapora en un día del agua o de la superficie del suelo. Cantidades importantes pueden penetrar en el suelo y podrían contaminar las aguas subterráneas. Persistencia/degradabilidad: No fácilmente biodegradable. Persistente bajo condiciones anaeróbicas. Se oxida rápidamente en contacto con el aire, por reacción foto-química. Bioacumulación: Potencialmente bioacumulativo. Ecotoxicidad: Mezcla poco soluble. Tóxico débil, LC50 > 10-100 mg/l para los organismos acuáticos. (LC50 expresado como la cantidad nominal de producto necesario para preparar un ensayo de extracción en medio acuoso). Toxicidad baja para los mamíferos. Tratamiento aguas residuales: Es de esperar se comporte como tóxico débil, IC50 > 10-100 mg/l para organismos en plantas de tratamiento de aguas residuales. (IC50 expresado como la cantidad nominal de producto necesario para preparar ensayo de extracción en fase acuosa). |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Eliminación de residuos: Los residuos originados por derrame o limpieza de tanques, deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente, preferiblemente en colector o contratista reconocido. La competencia y capacidad del colector o del contratista debe determinarse con antelación. No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos de agua. Consultar con 'Associated Octel Company', su publicación 'Tanques de gasolina con plomo - Limpieza y eliminación de sedimentos'. Eliminación de envases: Drenar los bidones de 200 litros y devolverlos a la empresa suministradora o enviarlos a un reacondicionador de bidones sin eliminar marcas y / o etiquetas. Los bidones no se deben re-utilizar sin eliminar cualquier clase de marcas. Legislación local: El método de eliminación final estará de acuerdo con la legislación vigente. En ausencia de tal legislación, consultar con las autoridades locales y/o autónomicas. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| ONU-Número: 1203 ONU-Clase/Grupo de empaquetado: 3, I ONU-Nombre apropiado para el transporte: COMBUSTIBLE PARA MOTOR. ONU-Número para transporte marítimo, ver IMO: 1203 IMO-Clase/Grupo de empaquetado:3,1, I IMO-Símbolo: Líquido inflamable. IMO-Contaminante marino: SI. IMO-Nombre apropiado para el transporte: COMBUSTIBLE PARA MOTOR. ADR/RID Clase/Apartado: 3, 3 (b). ADR/RID-Símbolo: Líquido inflamable. ADR/RID-Número Kemler: 33 - 1203 ADR/RID-Nombre apropiado para el transporte: HIDROCARBUROS, LIQUIDO, N.O.S. (COMBUSTIBLE PARA MOTOR). IATA/ICAO-Clase/grupo de envasado: 3, I IATA/ICAO-Símbolo: Líquido inflamable IATA/ICAO-Nombre apropiado para el transporte:COMBUSTIBLE PARA MOTOR ONU-Número para transporte:1203 |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| CEE Nombre: Contiene alquiles de plomo. CEE Clasificación: Nocivo Extremadamente inflamable. CEE Símbolo: Xn F+. CEE Frase de riesgo: R20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. R33: Peligro de efectos acumulativos. R12: Extremadamente inflamable. CEE Frases de Seguridad: S16: Conservar alejado de toda llama o fuentes de ignición. No fumar. S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S24: Evítese el contacto con la piel. S23: No respirar los vapores. S43: En caso de incendio, utilizar espuma/polvo seco/CO2/Halon. 'No usar nunca agua' S29: No tirar los residuos por el desagüe. S46: En caso de ingestión. acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. EINECS (CEE): Todos los componentes listados. |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Usos y restricciones: Combustible de motores de aviación con pistones diseñados para utilizar gasolina de aviación con bajo contenido en plomo. Este producto no debe usarse en otras aplicaciones que no sean las ya mencionadas si no existe una Información previa del suministrador. Este producto no debe utilizarse como disolvente para la limpieza, ni para alumbrado o fuegos o , como aditivo para combustibles diesel en la prevención de parafinado en tiempo frío Se tiene Información de que un abuso persistente de exposiciones repetidas y prolongadas a alta concentración de vapor producen daños en el sistema nervioso central y finalmente la muerte. Información adicional: Esta Ficha de Datos de Seguridad se aplica a combustibles que cumplen con la especificación actualizada ASTM D910 para gasolina de Aviación (También DERD 2485; del Ministerio Británico de Aviación) Distribución de las FDS : Este documento contiene Información importante orientada a un almacenamiento, manipulación y uso seguros de este producto. La Información de este documento debe hacerse llegar a la persona responsable de la seguridad y a toda persona que manipule este producto. Referencias: Las consultas útiles incluyen lo siguiente: The Institute of Petroleum, London, "Marketing Safety Code", Heyden and Son Limited, February 1978 Applied Science, London, "European Model Code of Safe Practice in the Storage and Handling of Petroleum Products (1973) Part 1: Operations" Associated Octel Company, "Leaded gasoline tanks - cleaning and disposal of sludge", Booklet 27/80. British Ministry of Defence Specification DERD 2485 ASTM Specification for Aviation Gasolines D910 |