HOJA DE SEGURIDAD          MSDS

Material Safety Data Sheet

DIESEL

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | ACEITE DIESEL |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | DIESEL |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | RECOPE, S.A. |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX : | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Irritación de la nariz y tracto respiratorio, euforia, arritmia cardiaca, incremento de la respiración, cianosis, edema pulmonar, arresto respiratorio, lesiones renales, toxicidad del sistema nervioso central como resultado de la inhalación de humos y vapores. |
| INGESTIÓN | Irritación gastrointestinal, vómito, diarrea y en casos severos depresión del sistema nervioso central progresando a coma y muerte y otros efectos sistemáticos pueden resultar. Aspiración puede resultar en la transición de la depresión del CNS con resultado de cavidades anormales en los pulmones. |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido o vapores concentrados puede provocar irritación. |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto puede provocar irritación y bloqueo de las glándulas sebáceas resultando en alergias y acné principalmente en manos y dedos. |
| CARCINOGENICIDAD | IARC listas de exposición ocupacional en refinado de petróleo como grupo 2A ( probable carcinógeno humano) y destilado liviano como grupo 3 ( no clasificable como carcinógeno humano). ACGIH enlista como TLV-A3 ( animal carcinógeno). NTP y OSHA no enlistan el diesel como un carcinógeno. |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central y tracto respiratorio. |
| SECCIÓN III |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito . Si la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las rodillas para evitar la aspiración. Administre 1 o 2 vasos de agua si la persona esta conciente. Busque asistencia médica inmediata. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | No especificado |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | El lavado gástrico es contraindicado por peligro de aspiración. Considere la administración de carbón o leche. |
| SECCIÓN IV |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| AGENTES EXTINTORES | Polvo químico, dióxido de carbono, espuma, ahua en forma de niebla o spray. Use técnica de sofocamiento para extinguir el fuego. El agua puede ser no efectiva para apagar el fuego si se utiliza en forma de chorro porque puede dispersar las llamas, sin embargo el agua en forma de niebla o spray da mejor resultado. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica y óxido de carbono y azufre.. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias . Elimine todas las fuentes de ignición o calor. No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. No toque o camine sobre el material derramado. Prevenga la entrada del producto a alcantarillas, sótanos, lugares confinados y vías de agua fluvial. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vértido. Puede aplicar las regulaciones OSHA (29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VI |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No se especifica |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores cerrados en lugar fresco, áreas bien ventiladas, alejados de fuentes de calor, ignición y incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | Evite la inhalación de vapores y nieblas del producto y el contacto con ojos y piel. Maneje solo con suficiente ventilación para reducir los niveles de material peligroso. Utilizar gafas de protección y vestimenta adecuada. Elimine las fuentes de calor y ignición. Conectar a tierra todos los contenedores durante las transferencias para prever la electricidad estática. Use herramientas antichispas para abrir y cerrar los contenedores. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Seleccione los respiradores basado en proveer la adecuada protección a sus trabajadores y a las condiciones de trabajo, niveles de contaminación del aire y la presencia de oxígeno. Para emergencia o rutina use sistemas SCBA |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traja, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| SECCIÓN VIII |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de almacenamiento y manejo |
| INCOMPATIBILIDAD | Reacciona en forma violenta en presencia de flúor. El producto es incompatible con halógenos, ácidos fuertes, sustancias alcalinas y oxidantes fuertes. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir hidrocarburos derivados tóxicos aparte de óxidos de carbono y azufre.. |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Característico a petróleo, claro y brillante |
| PUNTO DE INFLAMACION | 52 °C mín. |
| PRESION DE VAPOR | > 0.5 kPa a 40°C |
| DENSIDAD RELATIVA | 0.9 g/ml |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Insoluble |
| PROPIEDADES EXPLOSIVAS | Al usarse puede formar mezclas de vapor-aire explosivas/inflamables |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 150 °C |
| pH | neutro |
| VISCOCIDAD CINEMATICA A 40°C | 3.5 mm²/s |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD QUIMICA | Estable |
| INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES | Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y productos cáusticos |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | Ninguno |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN | CO2 (CO, HC y otros productos pueden desprenderse bajo combustión incompleta). |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| CLLo (INHALACION,HUMANO) |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL | >5000 mg/kg. |
| DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL50) | >2000 mg/kg. |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | >5 mg/l. |
| Las emisiones de escapes de motores Diesel han sido consideradas como “Probable Cancerígeno en en Humanos” (Grupo 2A) por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). De la evaluación se concluyó que hay suficientes evidencias de la cancerigenocidad en animales experimentales y que existe limitada evidencia de la cancerigenocidad en humanos. |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| Un análisis ambiental de la incidencia de este producto específico no se ha conducido. Sin embargo, las plantas y los animales pueden experimentar efectos dañinos o fatales cuando están cubiertos con productos derivados del petróleo. Los productos derivados del petróleo normalmente flotan sobre el agua. En medios acuáticos estancados o de fluidez lenta, una capa de estos productos puede cubrir un área de superficie muy grande. Consecuentemente, esta capa puede limitar o eliminar el transporte atmosférico natural del oxígeno en el agua. Con el tiempo, si no se elimina, el agotamiento del oxígeno en el canal puede causar una pérdida de vida marina o crear un ambiente anaeróbico. En caso de derrames ambientales, notifique a las autoridades pertinentes. Trate de contener el derrame inmediatamente, y no permita que el material entre a las alcantarillas o desagües |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Se puede reciclar en refinerías Contactar a las autoridades ambientales para la disposición de los desechos |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| Número UN: 1202 UN Clase/Grupo Empaquetado: 3, III UN Nombre apropiado para Transporte: Gas Oil o Diesel UN Número para transporte marítimo, ver IMO: 1202 IMO Clase / Grupo Empaquetado: 3.3, III IMO Símbolo: Líquido Inflamable. IMO Contaminante Marino: No IMO Nombre apropiado para el Transporte: Gas Oil o Diesel ADR/RID Clase/Item: 3, 31° (c) ADR/RID Símbolo: Líquido Inflamable ADR/RID Número Kemler: 30-1202 ADR/RID Nombre Apropiado para el Transporte: Gas Oil o Diesel UN Número apropiado para el transporte aéreo. Ver ICAO: 1202 IATA/ICAO Clase/Grupo de envasado: 3, III IATA/ICAO Símbolo: Líquido Inflamable IATA/ICAO Nombre apropiado para el transporte: Gas Oil o Diesel Regulaciones Locales: De acuerdo a la legislación vigente. |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| CEE Nombre: Contiene gasóleos - sin especificar. CEE Clasificación: Cancerígeno. Categoría 3. Peligroso. CEE Símbolo: Xn. CEE Fases de Riesgo: R40: Posibilidad de efectos irreversibles. R65: Peligroso. Puede causar daño pulmonar al ser ingerido. CEE Fases de Seguridad: S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S24: Evitar contacto con la piel S36/37: Vestir ropa protectora y guantes. S43: En caso de incendio, utilizar espuma / polvo seco / CO2 / Halon. No usar nunca agua. S62: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Buscar ayuda médica inmediatamente y mostrar la etiqueta del envase o información relacionada al producto. EINECS (CEE): Todos los componentes listados. Regulaciones Locales: De acuerdo a la legislación vigente. |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Los datos y advertencias facilitados son de aplicación cuando el producto es vendido para la aplicación o las aplicaciones declaradas. El producto no podrá ser usado para cualquier otra aplicación. El empleo del producto para otras aplicaciones que no sean las manifestadas en esta hoja puede provocar la presencia de riesgos no mencionados en esta hoja. No deberá usar el producto para otro fin que no sea el o los declarados. Si ha adquirido el producto para el suministro de terceros, será su obligación el tomar todas medidas necesarias para asegurarse de que cualquier persona que maneje el producto disponga de la información contenida en esta hoja. Si es usted empresario, será su obligación el informar a sus empleados y demás personas a las que pudiera afectar, sobre todos los peligros descritos en esta hoja, así como sobre cualesquiera precauciones que deberán ser tomadas. |