MSDS

HOJA DE SEGURIDAD      Material Safety Data Sheet

GASOLEO

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | GASOLEO ( DIESEL PESADO) |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | GASOLEO ( FUEL OIL Nº 4) |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | RECOPE |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | N° DE FAX | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar ) | N° DE CAS |
| Gasóleo (Fuel oil Nº 4) | 100 | 68476-31-3 |
| SECCIÓN III |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Excesiva inhalación de aerosol o nieblas pueden causar Irritación de la nariz y tracto respiratorio, euforia, arritmia cardiaca, incremento de la respiración, cianosis, edema pulmonar, arresto respiratorio, lesiones renales, toxicidad del sistema nervioso central e inconciencia dependiendo de la concentración y tiempo de exposición. |
| INGESTIÓN | Irritación gastrointestinal, vómito, diarrea y en casos severos depresión del sistema nervioso central |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido o vapores concentrados puede provocar irritación. |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto puede provocar irritación y bloqueo de las glándulas sebáceas resultando en alergias y acné principalmente en manos y dedos. |
| CARCINOGENICIDAD | IARC enlista este producto como un posible carcinógeno ( 2B; limitado en datos en animales) OSHA y NTP no enlistan este producto como carcinógeno. |
| MUTAGENICIDAD | No se tiene información |
| TERATOGENICIDAD | No se tiene información. |
| NEUROTOXICIDAD | No se tiene información. |
| SISTEMA REPRODUCTOR | No se tiene información. |
| OTROS | No se tiene información. |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central. |
| SECCIÓN IV |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito . Si la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las rodillas para evitar la aspiración. Lavado gástrico es contraindicado por peligro de aspiración. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | Carbón y leche |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Trate sobrexposición sintomáticamente y sostenible. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | 60 º C mínimo |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No se tiene información |
| AGENTES EXTINTORES | Use polvo químico, dióxido de carbono, espuma o niebla de agua. No use el chorro directo sobre el aceite en llamas porque puede dispersar el incendio. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con agua en spray. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos y humos irritantes. |
| SECCIÓN VI |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias. Elimine todas las fuentes de ignición o calor. No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. No toque o camine sobre el material derramado. Prevenga la entrada del producto a alcantarillas, sótanos, lugares confinados y vías de agua fluvial. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vértido. Puede aplicar las regulaciones OSHA (29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VII |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No se especifica |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores cerrados en lugar fresco, áreas bien ventiladas, alejados de fuentes de calor, ignición y incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | Evite la inhalación de vapores y nieblas del producto y el contacto con ojos y piel. Maneje solo con suficiente ventilación para reducir los niveles de material peligroso. Utilizar gafas de protección y vestimenta adecuada. Elimine las fuentes de calor e ignición. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VIII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Seleccione los respiradores basado en proveer la adecuada protección a sus trabajadores y a las condiciones de trabajo, niveles de contaminación del aire y la presencia de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traja, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL | No se tiene información |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido moderadamente oscuro y viscoso con olor característico a petróleo |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | A 15º C : 0,90. |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Insoluble |
| PUNTO DE FUSIÓN | -46 º C |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | > 300 º C |
| pH | No aplica |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | --------- |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de almacenamiento y manejo |
| INCOMPATIBILIDAD | Con oxidantes fuertes. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir hidrocarburos derivados tóxicos aparte de óxidos de carbono y azufre. |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | No se tiene información |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No se tiene información |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| En peces perca LC50 : 96hr: 25,1 ppm ( prueba ambiental estática) Carpa, LC50 :24 hr. :50 ppm. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Contacte un suplidor especializado que brinde las recomendaciones adecuadas. Considere las regulaciones aplicadas del país o locales. Considere incineración. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| Datos de transporte según DOT (49CFR 172.101) Nombre del embarque: fuel oil Nº 4 Clase de riesgo : 3 Nº ID : UN 1993 Grupo de embalaje: lll Rotulación : líquido inflamable |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| EPA regulaciones: Caracterizado como un residuo peligroso RCRA( 40 CFR 261.33) : no listado Listado como sustancia peligrosa CERCLA (40CFR 302.4) : propensa a encendido Químico tóxico SARA (40 CFR 372.65. no listado OSHA regulaciones: Listado como contaminante del aire (29CFR 1910.1000, table Z-1-A); no listado. |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Información recopilada por Dpto. Control de Calidad RECOPE |