HOJA DE SEGURIDAD         MSDS

Material Safety Data Sheet

GASOLINAS

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | Gasolina |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Gasolina |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | RECOPE, S.A. |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX : | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Los vapores de la gasolina son considerados moderadamente venenosos. La inhalación de vapores puede causar depresión del sistema nervioso central y irritación de la mucosa y tracto respiratorio. Inhalación de altas concentraciones puede generar en un fatal edema pulmonar. |
| INGESTIÓN | Irritación y sensación de quemadura en la boca, esófago y estomago, vómito, diarrea con sangre, fiebre, ahogamiento, dilación cardiaca, enlargamiento del hígado y bazo, cambios urinarios, falla cardiaca y otros efectos sistemáticos. L a aspiración puede resultar en taquicardia, respiración acelerada, edema pulmonar, neumonía, hemorragia y asfixia. Ingestión de 20 a 50 g puede producir severos síntomas de envenenamiento |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido o vapores concentrados puede provocar irritación y conjuntivitis. |
| CONTACTO CON LA PIEL | Si grandes área de la piel son expuestas puede ocurrir absorción de cantidades tóxicas. Repetidas y prolongadas exposiciones puede causar dermatitis. |
| CARCINOGENICIDAD | La IARC enlistan este producto como carcinogénico.(grupo 2B) |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central y respiratorio. |
| SECCIÓN III |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito. Si la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las rodillas para evitar la aspiración. Administre una mezcla de 2 cucharadas de carbón activado mezclado con 240 ml de agua. Solicite asistencia médica inmediata. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | Carbón activado |
| SECCIÓN IV |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| AGENTES EXTINTORES | Para fuegos grandes use agua en spray, niebla, o espuma. Para fuegos pequeños use polvo químico o CO2. El agua no es efectiva en incendios que envuelvan materiales de bajo punto de inflamabilidad. Aplique en forma de spray |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y la vestimenta adecuada según los requerimientos |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica y monóxido de carbono por combustión incompleta. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias. Elimine todas las fuentes de ignición o calor, No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vértido. Puede aplicar las regulaciones OSHA ( 29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VI |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No se tiene información |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores herméticamente cerrados en lugar fresco, áreas bien ventiladas, alejados de fuentes de calor, ignición y incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | El mayor peligro en este tipo de producto es el potencial de fuego por eso tome todas las medidas para prever . No arrastre cadenas o cables cerca de vehículos de carga. Maneje el producto en zonas bien ventiladas y libre de fuentes de ignición y calor y utilice los implementos de seguridad apropiados. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Use fuentes de aire autónomo tipo SCBA. Los respiradores que purifican el aire no protegen al trabajador en atmósferas deficientes de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traje, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| SECCIÓN VIII |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de almacenamiento y manejo |
| INCOMPATIBILIDAD | Puede reaccionar con oxidantes fuertes tales como peróxidos, ácido nítrico y percloratos. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y hidrocarburos parcialmente oxidados. |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Característico, rojo la superior, anaranjado la regular |
| DENSIDAD | 742.89 kg/m³ a 15 °C |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Insoluble |
| PUNTO DE FUSIÓN | ND |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 38.8 °C |
| pH | ND |
| PRESIÓN DE VAPOR | 69 kPa máx. |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD QUIMICA | Esta sustancia se considera estable en condiciones de temperatura y presión anticipadas para su almacenaje y manipulación y condiciones normales de ambiente. |
| INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES | Puede reaccionar con los ácidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No experimentará polimerización peligrosa. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN | No se conoce ninguno |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| CLLo (INHALACION,HUMANO) | 900 ppm (1 hr. Exposición) |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL (RATAS) (DL50) | >5000 mg/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL50) | >2000 mg/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (RATA) (CL50) | >2500 mg/m3 |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| Biodegradabilidad: LC50 48h Daphia magna=6,25 mg/l LC50 98h Trucha Arco Iris=125 mg/l recipiente abierto. La eliminación rápida de gasolina del ambiente se consigue mediante una combinación de evaporación, división física con agua corriente y degradación. De todos modos, algunos componentes de la gasolina son solubles enagua y pueden resultar perjudiciales para los organismos acuáticos, pudiendo causar efectos adversos a largoplazo para en entorno acuático. DESTINO AMBIENTAL Después de un derrame, los componentes más volátiles de la gasolina se pierden rápidamente, con la concurrente disolución de éstos y demás constituyentes en el agua. Factores tales como las condiciones ambientales locales (temperatura, viento, acción de mezcla o del oleaje, tipo de suelos, etc.), fotooxidación, biodegradación y adsorción a sedimentos suspendidos, pueden contribuir a la alteración por exposición a la intemperie de la gasolina derramada. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Colocar los materiales/ envases contaminados en contenedores que se habrán de sellar y etiquetar. Se debeneliminar como RESIDUOS PELIGROSOS, de acuerdo con la reglamentación vigente, mediante la utilización de un gestor autorizado de residuos. Se deben manipular los residuos evitando el contacto directo y la inhalación devapores. Los residuos son combustibles e inflamables, por lo que se ha de evitar la exposición a fuentes deignición. Los bidones semi vacíos son más peligrosos que los llenos debido a la presencia de vapores. Losbidones que hayan contenido estos residuos también han de entregarse a un gestor autorizado. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| Clasificaciónpara el transporte: Líquido inflamable 3 E Contenedores usuales: petroleros, barcazas, vagones cisterna, camiones cisterna, bidones. Temperatura de transporte, ambiente hasta 40ºC. Denominación para transporte: Gasolina sin plomo Número ONU: 1203 IATA-DGR: Clase 3, grupo de embalaje II. Numero identificación de Peligro ONU: 33 IMDG: Clase 3.1, grupo de embalaje II. ADR: UN 1203 GASOLINA, 3, GE II |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| 01-1=IARC Grupo 1 01-2A=IARC Grupo 2A 01-2B=IARC Grupo 2B Datos de Etiquetaje de Peligros: F+ Extremadamente inflamable; T- Tóxico. Cancerígeno Cat. 2 Frases R & S (Frases R- Riesgos específicos; Frases S – Consejos de prudencia) R 45 Puede causar cáncer R 65 Nocivo si se ingiere puede causar daño pulmonar S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta) S53 Evítese la exposición – recábense instrucciones especiales antes del uso. |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Los datos y advertencias facilitados son de aplicación cuando el producto es vendido para la aplicación o las aplicaciones declaradas. El producto no podrá ser usado para cualquier otra aplicación. El empleo del producto para otras aplicaciones que no sean las manifestadas en esta hoja puede provocar la presencia de riesgos no mencionados en esta hoja. No deberá usar el producto para otro fin que no sea el o los declarados. Si ha adquirido el producto para el suministro de terceros, será su obligación el tomar todas medidas necesarias para asegurarse de que cualquier persona que maneje el producto disponga de la información contenida en esta hoja. Si es usted empresario, será su obligación el informar a sus empleados y demás personas a las que pudiera afectar, sobre todos los peligros descritos en esta hoja, así como sobre cualesquiera precauciones que deberán ser tomadas. |