HOJA DE SEGURIDAD         MSDS

Material Safety Data Sheet

IFO-380

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | IFO 380 |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | IFO 380 (fuel oil intermedio IFO 380 ) |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | RECOPE |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | N° DE FAX | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar ) | N° DE CAS |
| Hidrocarburos de peso molecular medio resultante de la mezcla física de gasóleo y fuel oil (bunker C) | 100 |  |
| SECCIÓN III |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Excesiva inhalación de aerosol o nieblas pueden causar Irritación de la nariz y tracto respiratorio, euforia, arritmia cardiaca, incremento de la respiración, cianosis, edema pulmonar, arresto respiratorio, lesiones renales, toxicidad del sistema nervioso central e inconciencia dependiendo de la concentración y tiempo de exposición. |
| INGESTIÓN | Irritación gastrointestinal, vómito, diarrea y en casos severos depresión del sistema nervioso central |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido o vapores concentrados puede provocar irritación. |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto frecuente puede provocar irritación y bloqueo de las glándulas sebáceas resultando en alergias y acné principalmente en manos y dedos. |
| CARCINOGENICIDAD | IARC enlista este producto como un posible carcinógeno ( 2B; limitado en datos en animales) OSHA y NTP no enlistan este producto como carcinógeno. |
| MUTAGENICIDAD | No se tiene información |
| TERATOGENICIDAD | No se tiene información. |
| NEUROTOXICIDAD | No se tiene información. |
| SISTEMA REPRODUCTOR | No se tiene información. |
| OTROS | No se tiene información. |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central y sistema respiratorio. |
| SECCIÓN IV |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito. Si la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las rodillas para evitar la aspiración. Lavado gástrico es contraindicado por peligro de aspiración. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | Carbón y leche |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Trate sobrexposición sintomáticamente y sostenible. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | 60 º C mínimo |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No se tiene información |
| AGENTES EXTINTORES | Use polvo químico, dióxido de carbono, espuma o niebla de agua. No use el chorro directo sobre el aceite en llamas porque puede dispersar el incendio. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con agua en spray. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos y humos irritantes. |
| SECCIÓN VI |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias. Elimine todas las fuentes de ignición o calor. No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. No toque o camine sobre el material derramado. Prevenga la entrada del producto a alcantarillas, sótanos, lugares confinados y vías de agua fluvial. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vértido. Puede aplicar las regulaciones OSHA (29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VII |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No se especifica |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores cerrados en lugar fresco, áreas bien ventiladas, alejados de fuentes de calor, ignición y incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | Evite la inhalación de vapores y nieblas del producto y el contacto con ojos y piel. Maneje solo con suficiente ventilación para reducir los niveles de material peligroso. Utilizar gafas de protección y vestimenta adecuada. Elimine las fuentes de calor y ignición. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VIII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Seleccione los respiradores basado en proveer la adecuada protección a sus trabajadores y a las condiciones de trabajo, niveles de contaminación del aire y la presencia de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traja, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL | OSHA PEL: 8hr.TWA: 500 ppm (2000 mg/m3) NIOSH REL: 10 hr. TWA: 350 mg/m3 |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido oscuro y viscoso con olor característico a petróleo |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | A 15º C : 0,92. |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Insoluble |
| PUNTO DE FUSIÓN | ------- |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | > 300 º C |
| pH | No aplica |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | --------- |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de almacenamiento y manejo |
| INCOMPATIBILIDAD | Con oxidantes fuertes. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir hidrocarburos derivados tóxicos aparte de óxidos de carbono y azufre. |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Conejos , piel:500mg resultado irritación Conejos oral: 5300 mg/kg Conejos, piel: 5200 mg/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | No hay información |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| En peces bluegill, LC50: >127 ppm/96hr. En peces perca jóvenes LC50 : 26 ppm /96 hr. Y TLm/96 hr.: 1952 Por acción de cubrimiento superficial este material representa un peligro para la biota acuática incluyendo aves, plantón, algas y peces. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Contacte un suplidor especializado que brinde las recomendaciones adecuadas. Considere las regulaciones aplicadas del país o locales. Considere incineración. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| Datos de transporte según DOT (49CFR 172.101) Nombre del embarque: fuel oil Clase de riesgo : 3 Nº ID : UN 1993 Grupo de embalaje: lll Rotulación : líquido inflamable |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| EPA regulaciones: Caracterizado como un residuo peligroso RCRA( 40 CFR 261.33) : no listado. Listado como sustancia peligrosa CERCLA (40CFR 302.4) : propensa a encendido Químico tóxico SARA (40 CFR 372.65). no listado OSHA regulaciones: Listado como contaminante del aire (29CFR 1910.1000, Z-1). SARA Sección 311 Clasificación del Riesgo: Agudo Crónico Incendio WHMIS: No determinado |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Pueden acumularse concentraciones peligrosas de gas sulfuro de hidrógeno (H2S) en los tanques de almacenamiento y de recepción, los compartimentos de embarcaciones marinas, los fosos colectores u otros espacios confinados. Al abrir las válvulas, escotillas y cubiertas de domo, permanezca viento arriba, mantenga la cara tan alejada como sea posible de la abertura y evite respirar cualesquier gases o vapores. Cuando las concentraciones de exposición se desconocen y no se usa protección respiratoria, se deben utilizar dispositivos personales que adviertan la presencia del H2S. No debe dependerse de estos dispositivos para que adviertan sobre las concentraciones potencialmente mortales. El H2S fatiga rápidamente el sentido del olfato. El olor a huevos podridos del H2S desaparece rápidamente, aunque todavía se encuentren presentes altas concentraciones. El TLV/TWA de la ACGIH del H2S es de 10 ppm, el límite de exposición a corto plazo (STEL) de la ACGIH es de 15 ppm. |