HOJA DE SEGURIDAD          MSDS

Material Safety Data Sheet

JET A-1

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | JET A-1. |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | BIODIESEL |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | IMPORTADO POR RECOPE |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX : | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(PESO ) | N° DE CAS |
| Querosina hidrodesulfurada | 98 | #64742-81-0 |
| SECCIÓN III |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Irritación de la nariz y tracto respiratorio, dolor de cabeza, depresión , debilidad, inquietud, incoordinación, confusión, coma, cianosis y arresto respiratorio resultado de la inhalación de vapores. |
| INGESTIÓN | Irritación y sensación de quemadura en la boca, esófago y estomago, vómito, diarrea con sangre, fiebre, ahogamiento, dilación cardiaca, enlargamiento del hígado y bazo, cambios urinarios, falla cardiaca y otros efectos sistemáticos. L a aspiración puede resultar en taquicardia, respiración acelerada, edema pulmonar, neumonía, hemorragia y asfixia. La ingestión de 90 a 120 ml o menos de este producto seguidos por aspiración puede resultar en la muerte. |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido o vapores concentrados puede provocar irritación y con juntivitis. |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto puede provocar irritación y desecamiento. |
| CARCINOGENICIDAD | La NTP, IARC, y OSHA no enlistan este producto como carcinogénico. |
| MUTAGENICIDAD | Se ha detectado efecto en microorganismos, bacteria S Typhimurium. |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central y tracto respiratorio. |
| SECCIÓN IV |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito . Si la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las rodillas para evitar la aspiración. Administre aceite vegetal y solicite asistencia médica inmediata. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | Aceite vegetal |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Considere administración de laxante salino después de la ingestión. Administre sedativos y estimulantes sintomáticamente y supervisados. Si el paciente esta cianótico o muestra dificultades para respirar administre oxígeno. Antibióticos pueden prevenir de infección siguiente de neumonía química. Considere rayos X de pecho siguiente a una exposición por inhalación aguda. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| AGENTES EXTINTORES | Para fuegos grandes use agua en spray, niebla, o espuma. Para fuegos pequeños use polvo químico o CO2. El agua no es efectiva en incendios que envuelvan materiales de bajo punto de inflamabilidad . Aplique en forma de spray |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica y monóxido de carbono por combustión incompleta. |
| SECCIÓN VI |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias . Elimine todas las fuentes de ignición o calor, aísle el área de peligro a por lo menos 25 a 50 metros a la redonda. No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vériído Puede aplicar las regulaciones OSHA( 29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VII |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Se debe procurar almacenar en lugares frescos a una temperatura no superior al punto de inflamabilidad. |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores herméticamente cerrados en lugar fresco, áreas bien ventiladas, alejaos de fuentes de calor, ignición y incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | El mayor peligro en este tipo de producto es el potencial de fuego por eso tome todas las medidas para prever la electricidad estática . Conecte eléctricamente a tierra todos los contenedores y equipos usados en operaciones de embarques, recibo y transferencias en áreas de almacenamiento y producción. Mantenga y prueba las conexiones . No arrastre cadenas o cables cerca de vehículos de carga. Después de llevar los tanques con producto espere 30 minutos antes de abrir las compuertas para permitir la relajación de la corriente estática . Maneje los recipientes y el producto en zonas bien ventiladas y libre de fuentes de ignición y calor y utilice los implementos de seguridad apropiados. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VIII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Para concentraciones menor a 1000 mg/m3 use un respirador de aire o un cartucho químico para vapores orgánicos; menor o igual a 2500 mg/m3 un respirador suplidores de aire con purificación con cartuchos para vapores orgánicos, menor o igual a 5000 mg/m3 utilice fuentes de aire autónomo tipo SCBA. Los respiradores que purifican el aire no protegen al trabajador en atmósferas deficientes de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traja, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Característico, amarillo pálido |
| PUNTO DE INFLAMACION | 38 °C, mín. |
| PRESION DE VAPOR | <0.1 kPa a 40°C |
| DENSIDAD RELATIVA | 0.775-0.840 g/cm³ a 15 °C |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Insoluble |
| PUNTO DE FUSIÓN | ND |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | Punto inicial 150°C, Punto final 300°C |
| pH | NA |
| RAZON DE EVAPORIZACION | ND |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Producto estable a temperatura ambiente. Inflamable y combustible |
| INCOMPATIBILIDAD | Oxidantes fuertes |
| CONDICIONES A EVITAR | Exposición a llamas, chispas o calor. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | CO2 , H2O, CO (en caso de combustión incompleta) hidrocarburos no quemados. |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL50) | > 5000 mg/kg. |
| DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL50) | 5000 mg/kg. |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | > 5 mg/l. |
| Los datos toxicológicos no están determinados específicamente para este producto. La información dada, está basada en datos toxicológicos obtenidos de productos similares. |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| Criterios de valoración: La información ecotoxicológica no está específicamente determinada para este producto. La información dada está basada en los conocimientos ecotoxicológicos de productos similares. Movilidad: Flota sobre el agua. Se evapora y disuelve parcialmente, pero después de un día permanecerá una parte importante. Cantidades importantes pueden penetrar en el suelo y podrían contaminar las aguas subterráneas. Persistencia/degradabilidad: No fácilmente biodegradable. Persistente bajo condiciones anaeróbicas. Se oxida rápidamente en contacto con el aire, por reacción foto-química. Bioacumulación: Potencialmente bioacumulativo. Puede contaminar a peces y crustáceos. Ecotoxicidad: Mezcla poco soluble. Tóxico débil, LC50 > 10-100 mg/l para los organismos acuáticos. (LC/50 expresado como la cantidad nominal de producto necesario para preparar un ensayo de extracción en medio acuoso). Toxicidad baja para los mamíferos. Puede causar incrustaciones en los organismos acuáticos. Tratamiento aguas residuales: Es de esperar se comporte como tóxico débil, EC50 > 10-100 mg/l para organismos de plantas de tratamiento de aguas residuales. (EC50 expresado como la cantidad nominal de producto necesario para preparar ensayo de extracción en fase acuosa). Otra información: Este producto es un preparado. La CEE aún no ha determinado los criterios para la clasificación de los preparados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, los efluentes en refinerías que están constituidos en > 99% (m/m) por este producto cumplen los criterios de clasificación como peligrosos para el medio ambiente, con las siguientes Frases de Riesgo: R52 - Nocivo para los organismos acuáticos. R53 -Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Eliminación de residuos: Los residuos originados por derrame o limpieza de tanques, deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente, preferiblemente en colector o contratista reconocido. La competencia y capacidad del colector o del contratista debe determinarse con antelación. No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos de agua. Eliminación de envases: Drenar los bidones de 200 litros y devolverlos al suministrador o enviarlos al re-acodicionador de bidones sin eliminar marcas y / o etiquetas. Los bidones no se deben re-utilizar sin eliminar cualquier clase de marcas. Legislación local: El método de eliminación final estará de acuerdo con la legislación vigente. En ausencia de tal legislación, consultar con las autoridades locales. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| ONU-Número: 1863 ONU-Clase/Grupo de empaquetado:3, III ONU-Nombre apropiado para el transporte: Combustible, aviación, motor de turbina ONU-Número para transportemarítimo, ver IMO:1863 IMO-Clase/Grupo deempaquetado: 3,3, III IMO-Símbolo: Líquido inflamable. IMO-Contaminante marino: No IMO-Nombre apropiado para el transporte: Combustible, aviación, motor de turbina ADR/RID Clase/Apartado: 3, 31 (c) ADR/RID-Símbolo: Líquido inflamable. ADR/RID-Número Kemler: 30 - 1223 ADR/RID-Nombre apropiado para el transporte: Hidrocaburos, líquido, n.o.s. (Combustible, aviación, motor de turbina) ONU-Número para transporte aéreo, ver ICAO: 1863 IATA/ICAO-Clase/grupo de envasado: 3, III IATA/ICAO-Símbolo: Líquido inflamable. IATA/ICAO-Nombre apropiado para el transporte: Combustible, aviación, motor de turbina. |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| CEE Nombre: No CEE Clasificación: Inflamable. CEE Símbolo: Ninguno. CEE Frase de riesgo: R10: Inflamable. CEE Frases de Seguridad: S43: En caso de incendio, utilizar espuma/polvo seco/CO2/Halon. No usar nunca agua. S24: Evítese el contacto con la piel. S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S46: En caso de ingestión. acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Usos y restricciones: Combustible para motores a turbina de gas para aviación. Este producto no debe usarse en otras aplicaciones que no sean las ya mencionadas si no existe una Información previa del suministrador. Este producto no debe usarse como: disolvente o agente de limpieza, para encender o avivar el fuego, como aditivo de combustibles para motor diesel para prevenir la solidificación en tiempo frío. Contacto técnico: SPC/3 Teléfono información técnica: 5370169 Historial básico FDS: Primera edición: Marzo 1995 Revisiones: No aplicable Distribución de las FDS : Este documento contiene Información importante orientada a un almacenamiento, manipulación y uso seguros de este producto. La Información de este documento debe hacerse llegar a la persona responsable de la seguridad y a toda persona que manipule este producto. Esta Ficha de Datos de Seguridad es aplicable a combustibles que cumplen con las especificaciones: Guía deMaterial de la Asociación de Transporte aéreo Internacional para combustibles para turbinas de aviación, combustible tipo queroseno. Referencias: Las consultas útiles incluyen lo siguiente: The Institute of Petroleum,"Marketing Safety Code", Heyden and Son Limited, February 1978 Applied Science, London, ¨European Model Code of Safe Practice in the Storage and Handling of Petroleum Products (1973) Part 1: Operations¨ Associated Octel Company, ¨Leaded gasolina tanks - cleaning and disposal of sludge¨, Booklet 27/80 British Ministry of Defence Specification DERD 2494 ASTM Specification for Aviation Turbine Fuel D1655 Kerosine Type Jet A-1 International Air Transport Association Guidance Material for Aviation Turbine Fuel, Kerosine Type Fuel, Doc. GEN/2669. |