HOJA DE SEGURIDAD       MSDS

Material Safety Data Sheet

L. P. G. (Gas Licuado de Petróleo)

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | LPG (GAS PROPANO-BUTANO) |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | LPG ( GAS LICUADO DE PETRÓLEO) |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | RECOPE |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX : | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(especificar ) | N° DE CAS |
| Propano | 45-70 | 0074-98-6 |
| Butano | 30-55 | 0106-97-8 |
| SECCIÓN III |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Primera ruta de entrada: Este material es asfixiante. . Suficientemente concentrado reduce el oxígeno a niveles inferiores al 18% en el aire inhalado. Síntomas tales como respiración agitada, mente embotada, incoordinación, pérdida del juicio y puede resultar en pérdida de conciencia. Si la concentración de oxígeno es reducida al 6- 8% o menos la pérdida de conciencia puede generar la muerte. |
| INGESTIÓN | La ingestión es poco probable por las propiedades físicas del producto. Sin embargo si LPG es ingerido en forma líquida pueden ocurrir heridas por enfriamiento de la boca resultando en cavidades orales. |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Exposición a los vapores puede causar irritación de los ojos y quemaduras por congelamiento. |
| CONTACTO CON LA PIEL | Contacto con el gas licuado puede producir congelamiento y severas quemaduras de piel que podría resultar en serios daños. |
| CARCINOGENICIDAD | NTP, IARC y OSHA no enlistan el LPG (propano – butano) como carcinógeno. |
| MUTAGENICIDAD | No se tiene información |
| TERATOGENICIDAD | No se tiene información. |
| NEUROTOXICIDAD | No se tiene información. |
| SISTEMA REPRODUCTOR | No se tiene información. |
| OTROS | No se tiene información. |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central. |
| SECCIÓN IV |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón. Si existe un área congelada , coloque la misma en un baño con agua a una temperatura de 40-42 º C. No use calentamiento en seco. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Aunque es improbable, cuando se de monitoré las vías aéreas, si es del caso administre oxígeno y recibir atención médica |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | No especificado |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Una variedad de agentes farmacológicos pueden ayudar a restaurar en forma apropiada los tejidos. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | -105 º C |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | LEL : 2,1 % (propano) UEL: 9,5 % (propano) 1,9 % (butano ) 8,5 % (butano ) |
| AGENTES EXTINTORES | Si es factible, detenga el flujo de gas. Use agua para enfriar los contenedores expuestos al fuego, tanques, alrededores y la protección del personal trabajador sofocando el flujo de gas. Si no se puede detener el flujo de gas dirija agua en forma de niebla, polvo seco, CO2 al área de llamas. No complete la extinción de las llamas hasta que no se haya cortado totalmente el flujo de gas. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir por descomposición térmica oxidativa humos cáusticos e irritantes. |
| SECCIÓN VI |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Por ser un gas no se producen derrames, solamente fugas con alto peligro de incendio y explosión. Notifique al personal de seguridad y o emergencias . Elimine todas las fuentes de ignición o calor, aísle el área de peligro a por lo menos 50 a 100 metros a la redonda. No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. En caso de que hayan camiones o tanques involucrados con peligro de incendio y explosión aísle 1600 metros a la redonda como medida de seguridad. Aplique regulaciones OSHA (29 CFR 1910.120) |
| SECCIÓN VII |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No se especifica |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Use cilindros y tanques adecuados para el almacenamiento en áreas bien ventiladas, libres de fuentes de calor, luz del sol directa, fuentes de ignición, agentes oxidantes y cilindros de oxígeno y cloro. Siga procedimientos estándar para el manejo de tanques de gas comprimido e inflamable. Pro ver de máxima protección contra daños a tanques y cilindros. Todos los sistemas de las instalaciones deben estar diseñados a prueba de explosión y eléctricamente conectados a tierra. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | Evite el contacto del líquido con la piel como la inhalación de vapores. Manipule solo con adecuada ventilación y la protección personal adecuada. Este producto presenta un serio peligro de fuego y explosión y debe manejarse con mucho cuidado y según las regulaciones. No exponga a fuentes de calor ni de ignición. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este gas inflamable es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VIII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador debajo de los índices OSHA PEL y ACGIH TLV. . Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Para operaciones de emergencia o rutina utilice sistema SCBA. Los respiradores purificadores de aire no protegen al trabajador en atmósferas deficientes de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traje, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. Traje de neopreno o poliuretano es recomendado. |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL | OSHA PEL TWA:1000ppm (1800 mg/m3) NIOSH REL IDLH level TWA: 1800mg/m3 como destilado de petróleo 1000 ppm 1100 ppm. |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Gas incoloro e inodoro en estado puro, normalmente presenta un olor desagradable a mercáptano. |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | A 15º C : 0,54 |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Ligeramente en agua, soluble en hidrocarburos |
| PUNTO DE FUSIÓN | -189.7 º C |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | -42 º C |
| pH | No aplica |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. | --------- |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable cuando se almacena como un líquido en tanques de acero bajo presión de vapor propia Peligro por polimerización no puede ocurrir. |
| INCOMPATIBILIDAD | Reacciona en forma violenta con oxidantes fuetes y en forma explosiva en presencia de óxido de cloro |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir humos irritantes y cáusticos. |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | No listados |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Ratas: 658g/m3 inhalados por 4 hrs. |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| No existe información , se considera un contaminante del aire. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Contacte un suplidor especializado que brinde las recomendaciones adecuadas. Considere las regulaciones aplicadas del país o locales. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| Datos de transporte según DOT (49CFR 172.101,.102) : Nombre del embarque : gas licuado de petróleo Clase de riesgo : 2.1 Nº ID : UN 1075 Grupo de embalaje: ---- Rotulación : Gas inflamable |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| EPA regulaciones: Caracterizado como un residuo peligroso RCRA( 40 CFR 261.21) : no listado Listado como sustancia peligrosa CERCLA (40CFR 302.4) : no listado Químico tóxico SARA ( 40 CFR 355): no listado OSHA regulaciones: Listado como contaminante del aire (29CFR 1910.1000, table Z-1) |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Información recopilada por Departamento Control de calidad, RECOPE |