HOJA DE SEGURIDAD             MSDS

Material Safety Data Sheet

METBE (ETER METIL TERBUTILICO)

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | MTBE (ETER METIL TERBUTILICO) |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | MTBE |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | IMPORTADO POR RECOPE |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | San Francisco Calle Blancos, detrás Centro comercial el Pueblo. |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX : | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | %(PESO ) | N° DE CAS |
| Eter metil terbutílico (MTBE) | 95-100 | 1634-04-4 |
| Teramil metil eter (TAME) | 0-1 | 994-05-8 |
| Metanol | 0-0.5 | 67-56-1 |
| Alcohol terbutil | 0-0.2 | 75-65-0 |
| SECCIÓN III |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Puede provocar irritación en las vías respiratorias, mareos, desorientación, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento. |
| INGESTIÓN | Puede provocar molestias gastrointestinales, mareos, desorientación, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento. |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Irritante. La exposición al líquido o al vapor puede provocar enrojecimiento y picazón. |
| CONTACTO CON LA PIEL | Irritante. Puede producir dermatitis debido a la pérdida de los componentes lipídicos de la piel. |
| CARCINOGENICIDAD | NTP, IARC y OSHA no enlistan al MTBE como carcinógeno. Según la ACGIH es carcinógeno animal. |
| MUTAGENICIDAD | No se tiene información |
| TERATOGENICIDAD | No se tiene información. |
| NEUROTOXICIDAD | No se tiene información. |
| SISTEMA REPRODUCTOR | No se tiene información. |
| OTROS | No se tiene información. |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central. |
| SECCIÓN IV |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica profesional. |
| CONTACTO DÉRMICO | Enjuague el área afectada usando abundante agua hasta que no queden restos del producto químico. Comuníquese con un médico |
| INHALACIÓN | Traslade desde el área de exposición hacia un lugar con aire fresco. Si la víctima no respira, aplique respiración artificial. Busque atención médica de inmediato. |
| INGESTIÓN | Busque asistencia médica profesional de inmediato. NO induzca al vómito a la víctima si está inconciente, no respira o tiene convulsiones. Para otros síntomas (como náuseas), consulte al centro de control de envenenamientos local. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | No especificado |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Brinde un tratamiento de apoyo basándose en los síntomas. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | -27 º C |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | Inferior: 2.5% Superior: 15.1% |
| AGENTES EXTINTORES | Dióxido de carrbono, productos químicos en polvo o espuma resistentes al alcohol. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Use un aparato de respiración autónomo aprobado por el NIOSH o SCBA y ropa de protección completa. Utilice rociadores de agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego y para reducir la combustibilidad, pero tenga cuidado de no propagar el fuego. El calor creará presión y hará que se rompan recipientes almacenados cerrados. |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | La combustión puede producir monóxido de carbón, dióxido de carbón e hidrocarburos reactivos (aldehídos, aromáticos y otros) |
| SECCIÓN VI |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| En caso de derrame u otro tipo de emanación: (Utilice siempre el equipo de protección personal recomendado). Elimine las fuentes de ignición, Utilice herramientas y métodos que no generen chispas. Aísle el área del derrame. Detenga la filtración en forma segura y práctica. Si no es posible detener una filtración de manera fácil y segura, informe de la situación al personal de respuesta de emergencias capacitado. Utilice un absorbente no combustible e inerte para contener y recolectar el solvente derramado. Evite que el material derramado escurra hacia o se acumule en los desagues o vías fluviales. |
| SECCIÓN VII |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No se especifica |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en un área designada para almacenar líquidos inflamables. (29 CFR 1910.106 de la OSHA). Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de oxidantes y fuentes de ignición. Evite el daño físico. Se recomienda almacenar al aire libre o en forma aislada. El almacenamiento en interiores se debe efectuar en una habitación o gabinete estándar para almacenamiento de líquidos inflamables. No se debe fumar en las áreas de almacenamiento. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | Los recipientes vacíos se deben manipular como si estuvieran llenos de solvente líquido. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. |  |
| SECCIÓN VIII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Asegúrese de que el lugar de trabajo tenga una ventilación general adecuada. Además disponga de sistemas aislados o ventilación por aspiración local diseñados para evitar una concentración transportada por el aire que alcance niveles inflamables y para mantener la exposición del empleado por debajo de los niveles de exposición permisibles recomendados. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque asesoría profesional antes de seleccionar y utilizar un respirador. Cumpla con las reglamentaciones sobre respiradores de la OSHA (29 CFR 1910.134) y, si fuese necesario, utilice un respirador aprobado por la MSHA/el NIOSH. Para operaciones de emergencia o que no sean de rutina (limpieza de derrames, recipientes de seguridad de reactores nucleares o tanques de almacenamiento), utilice un aparato de respiración autónomo (SCBA). ¡Advertencia! Los respiradores con purificador de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas con poco oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) ). Utilice una careta de protección completa para condiciones en que haya posibilidad de contacto con el líquido. Los lentes de contacto no son dispositivos de protección para los ojos. Al trabajar con esta sustancia química, no se deben utilizar lentes de contacto. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traje, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL | TLV según ACGIH: 40 ppm PEL según la OSHA: Ninguno Otros límites: Ninguno |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Similar al terpeno, picante, transparente e incoloro |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 0.7405 g/ml a 20 °C |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | ≈5%, flota y se mezcla lentamente |
| PUNTO DE FUSIÓN | -108.6 °C |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 55.2°C |
| pH | No aplica |
| ESTADO FISICO | Líquido |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperatura ambiente, en recipientes cerrados y en condiciones normales de almacenamiento y manipulación. |
| INCOMPATIBILIDAD | Agentes oxidantes y ácidos. |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Óxidos de carbono y otros humos y vapores tóxicos. |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | Ratas: 4 g/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Ratas: 23.576 ppm, 4 horas |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Ratón: 14 g3 /15 min |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| No existe información , se considera un contaminante del agua. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Contacte un suplidor especializado que brinde las recomendaciones adecuadas. Considere las regulaciones aplicadas del país o internas de la empresa. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| NOMBRE CORRECTO PARA ENVÍO SEGÚN EL DOT DE LOS EE.UU.: Éter metil terbutílico CLASE DE PELIGRO SEGÚN EL DOT DE LOS EE.UU.:3 (líquido inflamable) NÚMERO DE ID SEGÚN EL DOT DE LOS EE.UU.: UN2398 GRUPO DE EMBALAJE SEGÚN EL DOT DE LOS EE.UU.: II GUÍA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA DE AMÉRICA DEL NORTE: 127 |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS (TSCA) ESTADO EN EL INVENTARIO DE LA TSCA: Aparece en el inventario de la TSCA OTROS PROBLEMAS SEGÚN LA TSCA: Ninguno TÍTULO III DE LA LEY DE ENMIENDA Y REAUTORIZACIÓN DEL SUPERFONDO (SARA)/LEY INTEGRAL DE RESPUESTA, COMPENSACION Y RESPONSABILIDAD AMBIENTALES (CERCLA) Para los siguientes ingredientes existen “Cantidades sujetas a informe” (RQ) o “Cantidades umbrales de planificación” (TPQ). Nombre del ingrediente RQ según SARA/CERCLA (lb) TPQ PARA EHS según SARA (lb) Éter metil terbutílico 1000 lb ó 454 kg No tiene |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Recomendaciones adicionales: Disponga de estaciones de lavado de ojos de emergencia y de instalaciones de lavado en el área de trabajo. Separe la ropa de trabajo contaminada de la ropa de calle y lávela antes de volver a utilizarla. Elimine este material de sus zapatos y limpie el equipo de protección personal. Nunca coma, beba ni fume en las áreas de trabajo. Procure una buena higiene personal después de manipular o utilizar este material. |