HOJA DE SEGURIDAD          MSDS

Material Safety Data Sheet

QUEROSENO

| SECCIÓN I |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | QUEROSENO |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | QUEROSENO |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | IMPORTADO POR RECOPE |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, San José |
| N° DE TELEFONO | 22-84-27-00 | Nº de FAX : | 22-55-20-49 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | 911 |  |  |
| SECCIÓN II |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) | % (especificar) | N° DE CAS |
| Destilado de petróleo compuesto de | 100 | 8008-20-6 |
| .hidrocarburos C10 a C16 , alifáticos, monocicloparafinas, |  |  |
| Aromáticos y olefinas. |  |  |
| SECCIÓN III |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |
| EFECTO POR: | DETALLE |
| INHALACIÓN | Irritación de la nariz y tracto respiratorio, dolor de cabeza, depresión , debilidad, inquietud, incoordinación, confusión, coma, cianosis y arresto respiratorio resultado de la inhalación de vapores. |
| INGESTIÓN | Irritación y sensación de quemadura en la boca, esófago y estomago, vómito, diarrea con sangre, fiebre, ahogamiento, dilación cardiaca, alargamiento del hígado y bazo, cambios urinarios, falla cardiaca y otros efectos sistemáticos. L a aspiración puede resultar en taquicardia, respiración acelerada, edema pulmonar, neumonía, hemorragia y asfixia. La ingestión de 90 a 120 ml o menos de este producto seguidos por aspiración puede resultar en la muerte. |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El contacto con el líquido o vapores concentrados puede provocar irritación y conjuntivitis. |
| CONTACTO CON LA PIEL | El contacto puede provocar irritación y desecamiento. |
| CARCINOGENICIDAD | La NTP, IARC, y OSHA no enlistan este producto como carcinogénico. |
| MUTAGENICIDAD | Se ha detectado efecto en microorganismos, bacteria S Typhimurium. |
| ÓRGANOS BLANCO | Sistema nervioso central y tracto respiratorio. |
| SECCIÓN IV |
| PRIMEROS AUXILIOS |
| CONTACTO OCULAR | Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consulte al médico si la irritación y molestias persisten. |
| CONTACTO DÉRMICO | Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico inmediatamente. |
| INHALACIÓN | Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione respiración si es necesario. |
| INGESTIÓN | Nunca suministrar ninguna cosa por la boca a una persona en estado inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito . Si la víctima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las rodillas para evitar la aspiración. Administre aceite vegetal y solicite asistencia médica inmediata. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | Aceite vegetal |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Considere administración de laxante salino después de la ingestión. Administre sedativos y estimulantes sintomáticamente y supervisados. Si el paciente esta cianótico o muestra dificultades para respirar administre oxígeno. Antibióticos pueden prevenir de infección siguiente de neumonía química. Considere rayos X de pecho siguiente a una exposición por inhalación aguda. |
| SECCIÓN V |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | 38 ºC mínimo |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | LEL : 0,6 %v/v UEL: 3,7 % v/v |
| AGENTES EXTINTORES | Para fuegos grandes use agua en spray, niebla, o espuma. Para fuegos pequeños use polvo químico o CO2. El agua no es efectiva en incendios que envuelvan materiales de bajo punto de inflamabilidad . Aplique en forma de spray |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica use equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | Se pueden producir productos tóxicos por descomposición térmica y monóxido de carbono por combustión incompleta. |
| SECCIÓN VI |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |
| ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS |
| Notifique al personal de seguridad y o emergencias . Elimine todas las fuentes de ignición o calor, aísle el área de peligro a por lo menos 25 a 50 metros a la redonda. No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. Inmediatamente absorba el producto con material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área y lave el sitio de vértido. Puede aplicar las regulaciones OSHA ( 29CFR 1910.120). |
| SECCIÓN VII |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | Se debe procurar almacenar en lugares frescos a una temperatura no superior al punto de inflamabilidad. |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Almacene en contenedores herméticamente cerrados en lugar fresco, áreas bien ventiladas, alejaos de fuentes de calor, ignición y incompatibles. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | El mayor peligro en este tipo de producto es el potencial de fuego por eso tome todas las medidas para prever la electricidad estática . Conecte eléctricamente a tierra todos los contenedores y equipos usados en operaciones de embarques, recibo y transferencias en áreas de almacenamiento y producción. Mantenga y prueba las conexiones . No arrastre cadenas o cables cerca de vehículos de carga. Después de llevar los tanques con producto espere 30 minutos antes de abrir las compuertas para permitir la relajación de la corriente estática . Maneje los recipientes y el producto en zonas bien ventiladas y libre de fuentes de ignición y calor y utilice los implementos de seguridad apropiados. |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se producen peligros por polimerización. |
| SECCIÓN VIII |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control de la fuente. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Busque ayuda profesional para hacer la selección de respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Para concentraciones menor a 1000 mg/m3 use un respirador de aire o un cartucho químico para vapores orgánicos; menor o igual a 2500 mg/m3 un respirador suplidor de aire con purificación con cartuchos para vapores orgánicos, menor o igual a 5000 mg/m3 utilice fuentes de aire autónomo tipo SCBA. Los respiradores que purifican el aire no protegen al trabajador en atmósferas deficientes de oxígeno. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 1910.133) |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Utilice vestimenta adecuada que incluya traja, guantes, botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos contactos con la piel. |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL) | ACGIH TLV. OSHA PEL TWA: 100mg/m3, piel como destilado de petróleo 8 hr. TWA: 500ppm (2000 mg/m3) NIOSH REL IDLH level TWA: 100mg/m3, como destilado de petróleo 10 hr. TWA 1100 ppm. |
| SECCIÓN IX |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido claro con olor a hidrocarburos |
| DENSIDAD | 0.78 g/cm3 a 20 °C |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Despreciable en agua, soluble en hidrocarburos |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 149º C a 288º C |
| pH | No aplica |
| SECCIÓN X |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |
| ESTABILIDAD | Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de almacenamiento y manejo |
| INCOMPATIBILIDAD | Reacciona en forma violenta en presencia de flúor. El producto es incompatible con halógenos, ácidos fuertes, sustancias alcalinas y oxidantes fuertes. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No existe riesgo o peligro por reacciones de polimerización. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Por descomposición térmica oxidativa puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de dióxido de azufre. |
| SECCIÓN XI |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) | 500 mg/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | Ratas: mayor de 5 mg/kg/4 hr. Produce efectos tóxicos. |
| SECCIÓN XII |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |
| Ecotoxicidad: peces ( bluegil) TLM: 2990ppm/24h. Puede volatilizarse rápidamente en suelos húmedos y secos a través de una fuerte absorción puede atenuar significativamente la razón del efecto sobre el ambiente. La vida media estimada por volatilización de un río modelo en 3-6 horas así como de un modelo de lago es menor a 130 días. Algunos componentes pueden significativamente concentrarse en peces, organismos acuáticos y fuertemente absorbida por sedimentos y materia orgánica suspendida. Degradación ambiental: descarga en suelo o agua se espera su biodegradación bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Si la descarga es a la atmósfera puede sufrir oxidación por reacción en fase gas produciendo radicales hidroxilo fotoquímicamente con una vida media estimada de 2-3 -4 días. |
| SECCIÓN XIII |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |
| Contacte un suplidor especializado que brinde las recomendaciones adecuadas. Considere las regulaciones aplicadas del país o locales. Considere el uso de incineradores u hornos de alta temperatura. |
| SECCIÓN XIV |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |
| Datos de transporte según DOT (49CFR 172.101,.102) Nombre del embarque: queroseno Clase de riesgo : 3 Nº ID : UN 1223 Grupo de embalaje: lll Rotulación : líquido inflamable |
| SECCIÓN XV |
| INFORMACIÓN REGULATORIA |
| Clasificación CE: Este producto está incluído en el índice de sustancias peligrosas con su número deíndice CE correspondiente, por lo que ha sido clasificado según la directiva 67/548/CEE y sus adaptaciones posteriores. Pictograma: Xn (Nocivo) Frases R: 65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. Frases S: 23.2-24/25-62 No respirar los vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de ingestión no provocar el vómito; acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Nº de índice CE: 649-404-00-4 |
| SECCIÓN XVI |
| OTRA INFORMACIÓN |
| Nº CAS 8008-20-6 Nº RTECS OA5500000 Nº ICSC 0663 Nº NU 1223 Nº CE 649-404-00-4 |