Administración Superior

Dirección de Planificación

Perfil de Proyecto

Ampliación a 60000 Barriles por día (BPSD)

de la Refinería Moín

Marzo 2008

INDICE

CAPÍTULO I	1

ASPECTOS METODOLÓGICOS	1

1.1	 Antecedentes	1

1.2	Problemática	3

1.3	Importancia:	4

1.4	Objetivo	5

1.5	6

Metodología	6

1.6	Alcance	7

1.7	Fuentes de información	8

CAPÍTULO II	9

CONSIDERACIONES DE MERCADO	9

2.1	Características de los productos	9

2.2 Tendencia de los precios en el mercado internacional	10

2.3	Comportamiento de los precios internacionales a corto plazo	15

2.4	Proyecciones de demanda internas.	19

2.5	Oferta de productos	21

CAPÍTULO 3	24

ESTUDIO TECNICO	24

3.1	Tamaño del proyecto	24

3.2	Localización del proyecto	25

3.3	Descripción del proceso	26

3.4	Inversión de capital asociada al proyecto	31

3.5	Evaluación financiera	33

CAPÍTULO IV	35

CONCLUSIONES	35

RECOMENDACIONES	36

APENDICE A	37

Reporte de la simulación en PETROPLAN del caso base de la Refinería, Opción 1 con FCC y MHC y Opción 2 FCC, MHC y SDA	37

APENDICE B	38

Reporte técnico de HQCEC sobre esquemas de proceso	38

APENDICE C	39

Estimado de inversión	39

APENDICE D	43

Precios promedio para RECOPE del período noviembre-06 – Octubre 07	43

APENDICE E	46

Proyecciones de demanda de combustibles para el período 2007-2026	46

APENDICE F	49

Especificación de productos	49

# CAPÍTULO I

# ASPECTOS METODOLÓGICOS

## 1.1	 Antecedentes

Desde el periodo 82-86 nació la idea de ampliar y modernizar la refinería de Moín.  Se realizaron los estudios de prefactibilidad y factibilidad por parte de las compañías Fluor Engineers y Fluor Canada Ltda.; el proyecto fue aprobado por MIDEPLAN y considerado como “proyecto prioritario” en el Plan Nacional de Energía 1990-2010 y en el Programa Nacional de Inversiones Públicas 1988-1990. Paralelamente, se gestionó un empréstito con el Gobierno español por un monto de 1.560 millones de pesetas (US$ 12,2 millones), el cual se sometió a la aprobación de la Asamblea Legislativa en 1989; no obstante, ésta lo aprobó hasta 1993.

Para entonces, las normas de los combustibles se habían modificado y fue necesario replantear su diseño, razón por la cual se contrató al Instituto Francés del Petróleo (IFP), el cual entregó el estudio de factibilidad y la ingeniería básica en 1996.

Dado que el proyecto diseñado por el IFP tenía un costo de US$ 120 millones, que el crédito del gobierno español era por US$ 12,2 millones y que las autoridades de gobierno no veían posible endeudarse para ejecutarlo en su totalidad, fue necesario partir la ejecución del mismo en dos fases. La I Fase se terminó de construir e inició operaciones en mayo de 2001 y se suponía que paralelamente a la construcción de esta fase se gestionaría el financiamiento de la II Fase, lo cual no sucedió hasta el año 2003, cuando finalmente el Ministro de Hacienda autorizó una gestión de financiamiento que tenía meses de haber sido presentada y que adicionalmente tenía la recomendación de la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria. De esta manera se autorizó a RECOPE un préstamo con el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), por US$ 125 millones, para el financiamiento de la II Fase del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería.

Después de más de diez años de innumerables gestiones ante las autoridades de gobierno, finalmente en diciembre del 2006 se publicó la licitación de la II Fase, la cual fue declarada infructuosa en marzo de 2008. El precio de las ofertas recibidas fue 2,5 veces superior al precio estimado, producto de la dinámica del mercado de la construcción, particularmente en el sector de hidrocarburos, con una alta demanda de empresas de ingeniería y construcción. Estas razones obligaron a cancelar el proyecto, pues éste, al quedarse corto en sus expectativas financieras, ya no fue rentable.

El tiempo transcurrido desde su última concepción, en el año 1996, originó nuevas realidades en el mercado petrolero nacional y mundial (tecnológicas, especificaciones de calidad más exigentes, mayor competitividad internacional) lo que hace necesario el replanteamiento, una vez más, del proyecto de ampliación de la refinería de Moín.

## 1.2	Problemática

La refinería está incompleta sin su segunda fase, lo que obliga a subutilizar la inversión realizada en la primera fase de US $ 50 millones, procesando crudo a niveles del 60% de su capacidad de destilación, para evitar la generación subproductos excedentes de bajo valor de exportación y sin mercado en el país, como es el caso del búnker, cuya demanda decreció debido a la decisión de las empresas cementeras de sustituirlo por carbón.

La pronta entrada en vigor de un nuevo decreto ejecutivo, obligaría a comercializar diesel de bajo contenido de azufre (500 ppm). Esto conllevaría a que la refinería modifique su dieta de crudos hacia aquellos más livianos y dulces, segregar dos tipos de diesel, y efectuar modificaciones en la unidad de hidrotratamiento de keroseno para convertirla en un hidrotratador de diesel, que aunque de baja capacidad con respecto a lo requerido, vendría a posibilitar el cumplimiento de la nueva especificación.

Lo anterior suma más presión sobre la refinería actual, que a falta de su segunda fase persiste con un nivel mucho más comprometido en su desempeño, con importantes cuellos de botella y con una flexibilidad limitada de cumplir con las disposiciones de calidad, cada vez más exigentes

Completa el panorama el hecho que los costos de construcción de los proyectos energéticos se ha más que duplicado en los últimos años, debido a una demanda mundial gigantesca, lo que hace inviable la factibilidad de refinerías pequeñas como la de RECOPE en Moín, bajo ese entorno de precios.

## 1.3	Importancia:

El exceso de capacidad de refinación de petróleo mundial, que permitía estabilidad de márgenes entre el petróleo crudo y los productos refinados, prácticamente desapareció para atender la enorme demanda de países como China e India, lo que aumentó la volatilidad del mercado petrolero internacional del cuál se suple RECOPE. Esto repercute en grandes costos adicionales cada vez que cierran las refinerías de algún centro importante como la Costa del Golfo de los Estados Unidos por eventos como huracanes y accidentes.

Los países que tienen refinerías propias se defienden mejor de esa volatilidad, pues aprovechan el petróleo excedente que no pueden tomar las refinerías en paro y que pueden encontrar en el mercado con algún descuento. Sirven además como amortiguador contra los especuladores que de otra manera cargan un precio mayor cuando el país importador no dispone de su propia capacidad de refinación, como les ocurre a algunos países vecinos.

En la actualidad, después de haber cerrados sus refinerías,  los países de la región centroamericana hacen esfuerzos para recuperar la capacidad de refinación a nivel nacional y resulta oportuno que Costa Rica, ante la seriedad que el caso amerita, tome las medidas para garantizar el abastecimiento interno de sus derivados.

La modernización de la refinería resulta necesaria para el desarrollo del país y la reducción del precio de los combustibles para los consumidores; de igual manera, el mantenimiento de una actividad productiva compleja y especializada beneficiaría a una zona como Limón, históricamente relegada del desarrollo nacional y contribuiría en el mejoramiento ambiental, por medio de la producción de combustibles limpios sin necesidad de pagar los precios del mercado internacional.

## 1.4	Objetivo

Establecer el tamaño  y la complejidad que debe tener la Refinería de Moín para que sea rentable y además viable desde el punto de vista de la inversión de capital que demanda, utilizando tecnologías probadas.

## 1.5	Metodología

Se utiliza el paquete de simulación para refinerías PRETROPLAN, alimentado con los precios de productos y materias primas promedio de los últimos doce meses. Este paquete permite establecer diferentes topologías de proceso para  la refinería en estudio, de tal forma que se puede evaluar su rentabilidad contrastando los costos de refinación contra la paridad de importación medida a puertas de refinería.

## 1.6	Alcance

El estudio es de clase cinco según  la clasificación AACE, por lo que tiene una incertidumbre promedio de ±40% en su estimado de inversión (Apéndice C), mientras que otros costos y márgenes reflejan los valores internos de RECOPE actualizados al año 2007.

## 1.7	Fuentes de información

Se utilizaron las siguientes fuentes de información:

- BID “Estudio de Factibilidad para la Refinería Mesoamericana” 2006.

- Gary J. H et al “Petroleum Refinery Technology and Economics” 5ª ed. CRC 2007.

- Humphreys K.K. “Project and Cost Engineer´s Handbook” Marcel Dekker, 4ª ed 2005

- Información histórica y actualizada de precios y costos propios de RECOPE.

- Kaiser M.J. & Gary J.H. “Study Updates Refinery Investment Cost Curves”, Revista Oil & Gas Journal April 2007.

- Platts Oilgram Online para precios de petróleo crudo y productos derivados.

- Refining Process Handbook, Revista Hydrocarbon processing 2006.

- Reporte BP Statistical Review of World Energy 2007.

- Hydrocarbon Processing, Refinning Processes 2006. www.HydrocarbonProcessing.com

# CAPÍTULO II

# CONSIDERACIONES DE MERCADO

## 2.1	Características de los productos

Las especificaciones de los productos finales que coloca Recope en el mercado interno, influyen en las especificaciones de compra de producto terminado en el mercado internacional, obtenidos mediante concursos. Esta calidad se ajusta con el componente refinado localmente. Existen tendencias de mejora en la calidad de los productos que ya derivaron en normas obligatorias en los países desarrollados, como las reducciones drásticas en el contenido de azufre, aromáticos y olefinas, además la mezcla de biocombustibles como el etanol. En el Apéndice F se adjuntan las especificaciones de los productos finales que se considera debe estar en capacidad de producirse con la refinería de Moín en el mediano y largo plazo.

## 2.2 Tendencia de los precios en el mercado internacional

Prever la evolución futura de los precios del petróleo en el mercado internacional implica considerar escenarios posibles, donde no es la racionalidad económica el elemento principal de los mismos, como lo demuestra el comportamiento de los precios en los últimos años.

Factores políticos imprevisibles han influido en el pasado y siguen influyendo hoy sobre la volatilidad de los precios del crudo, y no está claro si han sido consecuencia o causa del comportamiento de los actores que predominaron en el negocio, aunque cada vez existe mayor consenso de la existencia de un alto ingrediente especulativo.

Entre los factores que influyen en el precio internacional de los hidrocarburos se pueden mencionar: niveles de inventarios, capacidad instalada de refinación, estacionalidad climática, conflictos tanto a nivel interior como exterior de los países productores, las elevadas tasas de crecimiento económico de China e India, así como paros que afectan la capacidad de refinación.

Para una refinería, lo que importa son las diferencias de precios entre el petróleo crudo y los diferentes productos que fabrica. Esta diferencia se ha venido acentuando en esta década, debido a que la capacidad de las refinerías no crece a la misma velocidad que la demanda de productos. Las tendencias resumidas y mostradas en el estudio de factibilidad de la Refinería Mesoamericana, en cuanto a escenarios de utilización de refinerías, indican, incluso para el escenario más optimista, que de mantenerse el crecimiento de la demanda, el factor de utilización llegaría a ser del orden del 88%, lo cual es superior al 85% que prevaleció entre 1990 y 2003, según se aprecia en la siguiente gráfica.

Figura 1. Porcentaje de utilización de las refinerías a nivel mundial, tomados de BP Statistical Rewiew of World Energy .

El aumento a partir del año 2003 en el factor de utilización, se refleja asimismo en un incremento de los márgenes de refinación regionales (Beyond Petroleum Statistical Review of World Energy, 2007) según se aprecia en la Figura 2  para refinerías prototipo de alta y mediana conversión.

Figura 2. Márgenes regionales de refinación, tomados de BP Statistical Rewiew of World Energy.

De la figura anterior, se puede deducir que las refinerías ubicadas en Asia (Singapore, Dubai Hydrocraking), presentaron a partir del año 2004 y hasta 2007 un margen de refinación promedio comprendido entre los 3 a 8 US $/ bbl. En el caso de las refinerías prototipo de alta conversión ubicadas en la costa del golfo de los Estados Unidos, el rango promedio para ese mismo periodo se ubicó entre los 4 y los 24 US $ / bbl.

De las dos gráficas anteriores, es coincidente el aumento de los márgenes de refinación con el aumento del factor de utilización de las refinerías casi a su punto de saturación (90%).

El valor relativo de las materias primas y productos, indica que una refinería tenderá a ser rentable en la medida en que logre producir productos livianos como gasolinas y diesel, y menos cantidad de búnker (Fuel Oil Nº 6) y GLP. Obtener márgenes de refinación como los indicados en la Figura Nº 2 será posible en el tanto se posea una adecuada capacidad de conversión del fondo de barril.

Sin embargo, esta capacidad requiere de una inversión intensiva de capital que debe ser sufragada por el propio margen de refinación.

La saturación de la capacidad de refinamiento a nivel mundial, hace prever, de mantenerse un aumento sostenido de la demanda, capacidades de utilización muy cercanas a los niveles máximos de capacidad, lo cual presionará los precios de los productos finales, favoreciendo márgenes lo suficientemente altos como para financiar los nuevos proyectos en refinerías de mediana y de alta conversión. De otra forma habría demanda insatisfecha, lo cual terminaría por determinar la existencia de dichos márgenes favorables en un mercado que por su naturaleza es altamente competitivo.

Figura 3 Escenarios de utilización de refinerías a nivel mundial. Fuente: Estudio de Factibilidad de refinería mesoamericana.

Como se aprecia en la Figura Nº 3, aún considerando los proyectos de refinación posibles planteados para entrar a operar en el año 2015, el aumento sostenido de la demanda no permitirá una recuperación del factor de utilización de refinerías a nivel mundial, permaneciendo éste en un valor cercano al 90%.

Esto permite inferir que los proyectos en refinación de petróleo serán rentables en el mediano plazo, de mantenerse el incremento en la demanda mundial de productos.

## 2.3	Comportamiento de los precios internacionales a corto plazo

Con el fin de hacer un análisis más exhaustivo de los precios del mercado de los productos obtenidos a partir de la refinación de crudo, y ante la imposibilidad d e predecir los precios futuros, en este apartado se presentan los precios internacionales de la materia prima y sus derivados (promedios mensuales) para el período noviembre 06-diciembre-07, los cuales, junto a las demandas y calidades de producto requeridas, serán la base determinar el tamaño y potencial del negocio con las respectivas corridas de programación lineal .

El Cuadro Nº 1 contiene los precios promedio mensuales de las materias primas y derivados que compró RECOPE, entre los cuales se menciona crudo Cusiana, crudo Boscán, gasolinas UNL 87 y UNL 89, diesel 0,05%, nafta, Fuel Oil Nº 6, gasóleo y asfalto, entre otros.

Cabe mencionar que los precios presentados en citado Cuadro Nº 1 corresponden a los precios calculados a partir de las fórmulas de los contratos disponibles de RECOPE, los cuales son función de los precios promedio mensuales de los mercados de influencia más un premio o castigo negociado en los procesos licitatorios.

Cuadro Nº 1. Precios internacionales CIF refinería de materia prima y productos en US$/barril

| MES | GASOLINAS | DIESEL | FUEL OIL | NAFTAS | JET 54 | ETHANOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNL 87 | UNL 89 | No. 2 (0,2%S) | LS (0,05%S) | FO 3%S | FO 1%S | NAF. PESADA | NAFTA |  | 60P/40B | Platts Houston |
|  | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl |
| Nov.06 | 65,84 | 69,11 | 69,41 | 73,74 | 39,60 | 44,56 | 64,61 | 64,11 | 73,23 | 42,65 | 91,98 |
| Dic.06 | 67,33 | 69,80 | 70,30 | 75,16 | 39,42 | 42,32 | 66,48 | 65,65 | 76,27 | 43,27 | 101,82 |
| Ene.07 | 59,14 | 61,08 | 63,19 | 67,48 | 36,41 | 37,34 | 59,30 | 58,86 | 69,47 | 40,70 | 92,99 |
| Feb.07 | 68,21 | 70,11 | 69,20 | 74,13 | 40,24 | 43,10 | 67,68 | 67,27 | 73,43 | 43,12 | 100,68 |
| Mar.07 | 78,16 | 81,89 | 71,70 | 80,55 | 40,58 | 42,23 | 77,68 | 77,28 | 77,64 | 46,61 | 106,79 |
| Abr.07 | 90,98 | 93,80 | 77,02 | 85,76 | 46,53 | 47,88 | 90,34 | 89,90 | 85,42 | 49,26 | 98,35 |
| May.07 | 97,60 | 99,18 | 80,01 | 84,72 | 50,37 | 53,66 | 83,69 | 83,25 | 86,17 | 52,20 | 98,11 |
| Jun.07 | 90,79 | 93,81 | 82,95 | 87,76 | 52,21 | 55,56 | 80,45 | 79,81 | 87,65 | 50,94 | 95,78 |
| Jul.07 | 89,81 | 92,29 | 85,87 | 89,53 | 55,66 | 58,16 | 80,18 | 79,55 | 89,94 | 53,19 | 93,97 |
| Ago.07 | 83,10 | 86,18 | 82,62 | 87,40 | 53,99 | 57,80 | 77,15 | 76,63 | 87,99 | 53,28 | 81,11 |
| Set.07 | 88,95 | 90,84 | 91,05 | 94,56 | 57,01 | 61,29 | 86,18 | 85,76 | 95,67 | 58,64 | 71,68 |
| Oct.07 | 89,40 | 91,89 | 95,37 | 98,71 | 63,68 | 65,35 | 88,01 | 87,60 | 99,71 | 64,27 | 72,36 |
| promedio | 80,78 | 83,33 | 78,22 | 83,29 | 47,97 | 50,77 | 76,81 | 76,31 | 83,55 | 49,85 | 92,14 |

Cuadro Nº 1. Continuación….

| MES | BOSCAN | WTI | CUSIANA | CUSIANA | VASCONIA | MTBE | MESA | ASFALTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fórmula PDVSA | Cushing | Platts | Aarhus | Platts |  | Fórmula PDVSA | Fórmula PDVSA |
|  | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl |
| Nov.06 | 41,29 | 59,03 | 61,50 | 61,73 | 53,34 | 68,18 | 53,40 | 37,73 |
| Dic.06 | 42,81 | 61,96 | 64,30 | 64,61 | 56,16 | 75,00 | 56,08 | 35,82 |
| Ene.07 | 35,64 | 54,17 | 56,20 | 56,72 | 48,47 | 60,15 | 49,38 | 39,03 |
| Feb.07 | 38,00 | 59,20 | 61,16 | 61,80 | 53,90 | 71,47 | 53,75 | 40,42 |
| Mar.07 | 41,66 | 60,62 | 63,82 | 64,48 | 56,61 | 84,03 | 55,50 | 41,37 |
| Abr.07 | 46,36 | 63,84 | 67,27 | 70,85 | 59,88 | 91,06 | 59,83 | 42,86 |
| May.07 | 47,76 | 63,36 | 66,80 | 68,88 | 58,94 | 97,38 | 61,06 | 45,05 |
| Jun.07 | 51,79 | 67,44 | 71,98 | 73,91 | 63,62 | 97,58 | 65,11 | 45,29 |
| Jul.07 | 56,55 | 74,10 | 79,00 | 80,22 | 69,16 | 111,46 | 69,82 | 46,82 |
| Ago.07 | 53,83 | 72,36 | 76,76 | 75,58 | 65,70 | 109,10 | 67,18 | 47,38 |
| Set.07 | 57,19 | 79,98 | 82,15 | 80,49 | 71,67 | 96,90 | 72,18 | 45,45 |
| Oct.07 | 62,75 | 85,87 | 87,52 | 86,25 | 75,68 | 90,83 | 77,93 | 44,81 |
| promedio | 47,97 | 66,83 | 69,87 | 70,46 | 61,09 | 87,76 | 61,77 | 42,67 |

En la Figura 4 se presenta el gráfico de las materias primas y sus derivados mostrados en el cuadro anterior.

Figura 4. Tendencia de los precios de las MP y sus productos en el mercado internacional

Al analizar de manera gráfica la tendencia de las materias primas con respecto a los productos, se aprecia un margen positivo con respecto a los productos de mayor valor agregado como lo son el diesel, gasolina UNL 89 y nafta liviana, mientras que en otros productos de menor valor como el búnker y el LPG se observa una diferencia negativa. Aprovechar las bondades de estos precios históricos dependerá en gran medida del esquema de proceso disponible en la planta de refinación, sobre todo la disponibilidad de conversión para obtener livianos y destilados medios del fondo de barril.

## 2.4	Proyecciones de demanda internas.

Para efectos de este estudio, se utilizaron las proyecciones de demanda de la Dirección de Estudios de Demanda Energética, publicadas en el documento “Pronóstico de ventas de largo plazo de los derivados del petróleo: 2004-2018”, con fecha Junio de 2005. Detalles en Apéndice E.

Figura 5. Proyecciones de demanda de combustibles para el período 2007-2026.

Los pronósticos de demanda de este apartado son el resultado combinado de las ventas históricas de cada hidrocarburo, de los determinantes de la demanda como precios de las fuentes energéticas, la población e indicadores sectoriales y totales del desarrollo económico y social como el producto interno bruto y el ingreso nacional disponible, entre otros.

En términos generales se piensa que el consumo de combustibles nacionales a largo plazo sufrirá una contracción moderada, explicado por la escasez de petróleo, que generará aumentos en los precios reales de los combustibles, por la entrada a corto plazo de los biocombustibles: etanol y biodiesel, por el arribo de otros combustibles sustitutos de los hidrocarburos como el gas natural y el carbón.

La mezcla de estos factores y probablemente otros en el futuro, estarán determinando las demandas de los combustibles líquidos, aquí referenciados. Asociado con estos determinantes está aparejada la incertidumbre en la cuantificación de los mismos, lo cual hace que los pronósticos de demanda sea una tarea difícil de realizar.

Al año 2012, se proyecta un consumo nacional del orden de los 60000 barriles diarios. Al ser esta la fecha tentativa más cercana de entrada en operación, define el tamaño del proyecto, de manera que no se tenga capacidad ociosa.

A largo plazo, el factor de utilización de la planta, dependerá de la tasa de crecimiento de la demanda, así como de la entrada al mercado de sustitutos. Parece razonable pensar que el país se asegura que una parte mayoritaria de la demanda, sería suplida por una  refinería de 60 000 barriles diarios. Se requieren estudios más pormenorizados que permitan determinar si el crecimiento de la demanda es sostenible a largo plazo, tal y como se sugiere en la Figura Nº 5.

## 2.5	Oferta de productos

El monopolio sobre los combustibles y cementos asfálticos del Estado Costarricense, concedido en su administración a RECOPE, obliga a esta empresa a abastecer el mercado nacional, para lo cual tiene la opción de producir localmente a partir de materias primas importadas, o importar directamente el producto terminado ya que el país no cuenta con yacimientos propios de crudo.

Precisamente, el carácter monopólico de las actividades de RECOPE quedó establecida mediante la Ley Nº 7356 en la cual a) “se ratifica el monopolio del Estado sobre la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas para satisfacer la demanda nacional"; b) “se concede la administración de ese monopolio a RECOPE, en tanto su capital accionario pertenezca en su totalidad al Estado”; y c) “se prohíbe al Estado enajenar y dar en garantía ninguna acción representativa del capital de RECOPE”, reiterándose de esta forma la disposición contenida en la Ley Nº 5508.

Como ventaja, un único oferente de productos a nivel nacional, permite garantizar la cuota de mercado que significa la demanda nacional de combustibles, como forma de hacer frente a una inversión intensiva en capital, como la que se requeriría para un proyecto de refinación de petróleo.

Aunque Costa Rica es un importador pequeño de combustibles y otros derivados petroleros directos como el asfalto, la escasez de refinerías, hace que la oferta mundial de estos productos se presione con respecto a la demanda, lo cual incide en un comportamiento volátil de los precios con tendencia al alza y mayores márgenes de refinación, tal y como se ha explicado en los aparatados anteriores.

Según se desprende del gráfico siguiente que muestra la evolución de los precios de los principales combustibles y del crudo marcador WTI en la Costa del Golfo de los Estados Unidos como mercado referente.

Figura Nº 6. Evolución de Precios internacionales. Crudo de referencia: WTI. Gasolina de referencia: UNL 87. Diesel de referencia : Nº.2. Fuel Oil: Nº.6:  3% Azufre

En cuanto a la oferta de producción local, se encuentra en la refinería de Moín, con una capacidad de producción  de 25 000 barriles por día. Sin embargo, su capacidad operativa máxima es del 60% aproximadamente debido a que su segunda fase se encuentra incompleta.

Como resultado la refinería actual tiene la capacidad de producir aproximadamente el 30% de la demanda nacional de combustibles (según datos del año 2007), obligando a RECOPE a importar el 70% restante. En el Cuadro 2, se presenta la relación de importación y producción de todos los productos que comercializa RECOPE S.A

Cuadro 2. Relación de producción e importación de los productos que comercializa RECOPE

| Producto | Producción (%) | Importación (%) |
| --- | --- | --- |
| Gasolina regular | 29,4 | 70,6 |
| Gasolina súper | 3,7 | 96,3 |
| Diesel | 26,0 | 74,0 |
| Jet-fuel | 0,0 | 100,0 |
| GLP | 1,9 | 98,1 |
| Búnker | 100,0 | 0,0 |
| Demanda Total (Incluye todos los productos distribuidos por RECOPE S.A.) | 29,1 | 70,9 |

# CAPÍTULO III

# ESTUDIO TECNICO

## 3.1	Tamaño del proyecto

Con base en el escenario de demanda medio, se estima que para el año 2015 Costa Rica estará demandando unos sesenta mil barriles diarios de productos petroleros derivados de la refinación, cuando se excluye el combustible para la generación térmica, por cuanto el Plan Nacional de Desarrollo establece que toda la generación de electricidad se hará con fuentes renovables para el año 2021.

La demanda de búnker de la planta térmica de Garabito se efectuaría por el pacífico, por lo que no afecta el dimensionamiento propuesto.

Si el proyecto iniciase operaciones para el año 2012, en que la demanda sin el combustible térmico es de unos 57 mil barriles diarios, la capacidad mínima del proyecto debe ser de unos 60 mil barriles/día para asegurar el uso de la capacidad plena, pues la rentabilidad de este tipo de proyectos intensos en capital, no aconseja la capacidad ociosa y tampoco hay capacidad sobrada suficiente para apuntar a un mercado de exportación.

## 3.2	Localización del proyecto

Por tratarse de una expansión del área de proceso, ya existe un área reservada dentro de la propiedad de RECOPE en Moín para ubicar las instalaciones adicionales, de tal forma que se puedan interconectar apropiadamente con la infraestructura existente.

## 3.3	Descripción del proceso

Una corriente de petróleo crudo de 35 mil barriles diarios se alimenta a un tren de destilación de crudo nuevo con capacidad de 35 mil barriles/día. La corriente de gases se mezcla con la corriente de gases de la unidad de destilación atmosférica antigua de 25 mil barriles/día para su procesamiento, además de una unidad nueva de reformado catalítico y otra de desulfurización de diesel procesan las corrientes vírgenes de nafta pesada y de destilado respectivamente.

El esquema en su sección de livianos se completa con una unidad de isomerización y la planta de gases, ambas refraccionadas a partir de unidades existentes. Por su parte, las corrientes de gasóleo atmosférico y gasóleo liviano de vacío se alimentan a una unidad de hidrocraqueo moderado (MHC).del cual se obtienen corrientes hidrotratadas como nafta, destilados medios como el Jet A-1 y el gasóleo que se alimenta a una nueva unidad de FCC (Craqueo Catalítico Fluidizado). Ambas unidades (MHC, FCC) aportan conversión al esquema, principalmente a partir del gasóleo.

Por su parte, la corriente del fondo atmosférico se envía a una unidad de destilación al vacío. El gasóleo (HVGO) se alimenta a la viscorreductora existente (VBU). El residuo pesado de vacío, puede disponerse al menos mediante dos variantes: a)  para obtener directamente asfalto, así como materia prima complementaria para la unidad viscorreductora o. b) para alimentar una nueva unidad de desasfaltado con solventes (SDA) que produzca aceite desasfaltado (DAO), residuo largo para alimentar la VBU, y por el fondo, asfalto. Dichas variantes se muestran en los dos esquemas mostrados a continuación.

Figura 7. Esquema de proceso de refinación de la opción 1 con MHC, FCC y VBU

Figura 8. Esquema de proceso de refinación de la opción 2 con MHC, FCC VBU y SDA

Con los esquemas propuestos, se estaría en capacidad de suplir la demanda nacional de manera completa en el año 2012, cumpliendo con las especificaciones de calidad establecidas y las proyectadas a mediano y largo plazo.

Para las corridas de programación lineal (Apéndice A) efectuadas con el programa PETROPLAN, se utiliza  una carga de 60000 barriles diarios (BPSD) de crudo Mesa 30. El programa optimiza la capacidad de las nuevas unidades de proceso en función de su aporte para generar valor agregado, cumpliendo al mismo tiempo con las especificaciones de calidad establecidas.  Los consumos de servicios auxiliares como vapor, combustible, agua tratada para calderas, agua de enfriamiento, son considerados como parte del modelo, y representan un costo promedio de 2.5 US $ por barril de carga.

Los resultados obtenidos (ver corridas, Apéndice A) indican los valores diarios de las materias primas procesadas, los productos obtenidos y el costo de los servicios auxiliares. Suponiendo una operación de 330 días al año, se obtienen los siguientes valores anuales.

Cuadro Nº 2. Margen bruto, costos variables operativos, margen neto, millones de US $.

| OPCION | MARGEN BRUTO ANUAL | COSTO VARIABLE ANUAL | MARGEN NETO ANUAL (SIN CUBRIR COSTOS FIJOS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) MHC, FCC y VBU | 219, | 46,5 | 172,7 |
| 2) MHC, FCC, VBU y SDA | 237,1. | 50,8 | 186,3 |

Los costos fijos asociados a la actividad de refinación van a depender del monto de la inversión. Rubros como el mantenimiento deben ser evaluados cuidadosamente tomando en consideración el potencial existente en los talleres de mantenimiento con que cuenta Recope. La mano de obra calificada, incluyendo la operativa, es otro factor que puede beneficiar al proyecto. Durante los estudios posteriores, debe evaluarse con detalle el monto que sería asignado como costo fijo al proyecto.

En el Apéndice B se muestran otros esquemas a 60 000 barriles diarios (BPSD), variantes de los esquemas anteriores, analizados desde un punto de vista técnico por la empresa HQCEC (Empresa de Ingeniería y Construcción propiedad de CNPC, Compañía Nacional de Petróleo China). Este análisis tuvo como propósito establecer, por parte de CNPC que existen otras variantes de esquemas de proceso con mayores niveles de inversión, inclusive con conversión profunda, mediante los cuales se podría igualmente, suplir la demanda proyectada dentro de las especificaciones de calidad exigidas.

## 3.4	Inversión de capital asociada al proyecto

Para estimar la inversión de capital asociada a los esquemas de proceso descritos en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, se recurrió a factores de capacidad obtenidos de literatura especializada. Posteriormente, se corroboró el orden de magnitud obtenido para cada unidad con datos de la publicación anual denominada “Refining Processing 2006”de la revista “Hydrocarbon Processing”. Esta metodología corresponde a un estudio de clase cinco según  la clasificación AACE (American Association of Cost Engineers)  por lo que tiene una incertidumbre de ±40% en su estimado de inversión, mientras que otros costos y márgenes reflejan los valores internos de RECOPE actualizados al año 2007.

Se efectuaron los respectivos escalamientos a las capacidades de las distintas unidades de proceso y se supuso un 30% adicional por la inversión asociada a los servicios auxiliares.  El resultado, comparable con lo que sería el costo técnico de la planta, fue escalado por un factor promedio de 2.24, derivado de la relación entre el costo técnico y el costo total que se reportó en una de las ofertas recibidas para la segunda fase del proyecto de modernización, declarado infructuoso a principios del año 2008. El factor indicado incluye los costos indirectos asociados a un proyecto IPC a suma global alzada (gastos financieros, administración general, planificación y control del proyecto, regalías, impuestos, contingencias, imprevistos y utilidad).

El estimado de inversión así obtenido refleja una cifra conservadora, pues el factor indicado (2.24)  refleja una situación mundial de alta demanda de compañías de ingeniería y construcción en el área de la refinación del petróleo, lo cual incidió en la escasa participación obtenida para el caso mencionado. En el Apéndice C se aporta la información relevante sobre el particular.

Tanto la inversión de capital como los costos de funcionamiento dependen de la opción analizada, como se resume continuación:

Tanto la inversión de capital como los costos de funcionamiento dependen de la opción analizada, como se indica en los Apéndices y se resume a continuación:

Cuadro Nº 3. Inversión de Capital, millones de US $.

| OPCION | INVERSION DE CAPITAL FIJO |
| --- | --- |
| 1) MHC, FCC y VBU | 1 180 |
| 2) MHC, FCC, VBU y SDA | 1 200 |

## 3.5	Evaluación financiera

El cuadro siguiente muestra el periodo de pago que se obtendría al efectuar las inversiones propuestas.

Cuadro Nº 4. Evaluación Financiera.

| OPCION | INVERSION DE CAPITAL FIJO, MM US $ | COSTO ANUAL DE OPERACION, MM US $ | PERIODO DE PAGO (AÑOS) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHC, FCC y VBU | 1 180 | 172,7 | 6,8 |
| MHC, FCC, VBU y SDA | 1 200 | 186,3 | 6,4 |

El plazo de desarrollo del proyecto se estima en cuatro años, desde que se inicia la factibilidad hasta que terminan el periodo de funcionamiento provisional.

Si se logra una alianza con CNPC, se podría bajar la inversión importando los equipos y materiales de China, pues de acuerdo con diversas fuentes, el costo de una planta química en ese país tiene costos de inversión menores hasta en un 45% comparado con los EEUU, como se muestra en la tabla parcial siguiente tomada de la referencia 3. Eso reduciría los periodos de pago indicados en el punto anterior, asumiendo que existirá un tratado de libre comercio con China para reducir sustancialmente los impuestos a la importación de bienes y servicios de origen chino.

Cuadro 5. Comparación de los costos de inversión según su localización geográfica.

# CAPÍTULO IV

# CONCLUSIONES

Una refinería de 60 000 barriles diarios, de mediana o alta conversión, estaría en capacidad de suplir la toda demanda nacional al año 2012, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos y sus tendencias internacionales más exigentes.

A largo plazo, el factor de utilización de la planta, dependerá de la tasa de crecimiento de la demanda, así como de la entrada al mercado de sustitutos. Parece razonable pensar que el país se asegura que una parte mayoritaria de la demanda, sería suplida por una  refinería de 60 000 barriles diarios. Se requieren estudios más pormenorizados que permitan determinar si el crecimiento de la demanda es sostenible a largo plazo.

Con los precios históricos del periodo analizado, el margen de refinación que se obtendría con esquemas de proceso como los que se han propuesto (mediana conversión) soporta inversiones del orden de los mil millones de dólares.

De mantenerse el ritmo de crecimiento de la demanda mundial, el factor de utilización de las refinerías se mantendrá a niveles muy cercanos al máximo, ocasionando márgenes de refinación atractivos para sustentar inversiones intensivas de capital.

La bondad financiera del proyecto es altamente sensible a la inversión de capital requerida. Se deben profundizar estudios, a nivel de factibilidad, para determinar el esquema de proceso óptimo, así como un mejor estimado de inversión, que de paso permita establecer con mejor precisión  los costos fijos, y en general, todos los costos asociados al proyecto.

# RECOMENDACIONES

Profundizar los estudios necesarios a nivel de formulación de proyectos, preferiblemente con la contratación de una compañía experta en la elaboración de estudios de factibilidad con preselección de esquemas de proceso, para luego, profundizar la opción escogida con una ingeniería conceptual de alto nivel técnico que tome como base las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial.

Contratar una compañía experta para la realización del estudio de mercado.

Como parte de la factibilidad del proyecto, explorar opciones que permitan una disminución sustancial del monto de la inversión de capital, como es el caso de las ventajas competitivas del mercado chino, reconocidas internacionalmente.

# APENDICE A

## Reporte de la simulación en PETROPLAN del caso base de la Refinería, Opción 1 con FCC y MHC y Opción 2 FCC, MHC y SDA

# APENDICE B

## Reporte técnico de HQCEC sobre esquemas de proceso

# APENDICE C

## Estimado de inversión

Figura A.D.1. Estimado de inversión de capital

Figura A.D.2. Estimado de inversión de capital

Figura A.D.3. Estimado de inversión de capital

# APENDICE D

## Precios promedio para RECOPE del período noviembre-06 – Octubre 07

Cuadro A.E. Precios internacionales CIF refinería de materia prima y productos en US$/barril

| MES | GASOLINAS | DIESEL | FUEL OIL | NAFTAS | JET 54 | ETHANOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNL 87 | UNL 89 | No. 2 (0,2%S) | LS (0,05%S) | FO 3%S | FO 1%S | NAF. PESADA | NAFTA |  | 60P/40B | Platts Houston |
|  | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl |
| Nov.06 | 65,84 | 69,11 | 69,41 | 73,74 | 39,60 | 44,56 | 64,61 | 64,11 | 73,23 | 42,65 | 91,98 |
| Dic.06 | 67,33 | 69,80 | 70,30 | 75,16 | 39,42 | 42,32 | 66,48 | 65,65 | 76,27 | 43,27 | 101,82 |
| Ene.07 | 59,14 | 61,08 | 63,19 | 67,48 | 36,41 | 37,34 | 59,30 | 58,86 | 69,47 | 40,70 | 92,99 |
| Feb.07 | 68,21 | 70,11 | 69,20 | 74,13 | 40,24 | 43,10 | 67,68 | 67,27 | 73,43 | 43,12 | 100,68 |
| Mar.07 | 78,16 | 81,89 | 71,70 | 80,55 | 40,58 | 42,23 | 77,68 | 77,28 | 77,64 | 46,61 | 106,79 |
| Abr.07 | 90,98 | 93,80 | 77,02 | 85,76 | 46,53 | 47,88 | 90,34 | 89,90 | 85,42 | 49,26 | 98,35 |
| May.07 | 97,60 | 99,18 | 80,01 | 84,72 | 50,37 | 53,66 | 83,69 | 83,25 | 86,17 | 52,20 | 98,11 |
| Jun.07 | 90,79 | 93,81 | 82,95 | 87,76 | 52,21 | 55,56 | 80,45 | 79,81 | 87,65 | 50,94 | 95,78 |
| Jul.07 | 89,81 | 92,29 | 85,87 | 89,53 | 55,66 | 58,16 | 80,18 | 79,55 | 89,94 | 53,19 | 93,97 |
| Ago.07 | 83,10 | 86,18 | 82,62 | 87,40 | 53,99 | 57,80 | 77,15 | 76,63 | 87,99 | 53,28 | 81,11 |
| Set.07 | 88,95 | 90,84 | 91,05 | 94,56 | 57,01 | 61,29 | 86,18 | 85,76 | 95,67 | 58,64 | 71,68 |
| Oct.07 | 89,40 | 91,89 | 95,37 | 98,71 | 63,68 | 65,35 | 88,01 | 87,60 | 99,71 | 64,27 | 72,36 |
| promedio | 80,78 | 83,33 | 78,22 | 83,29 | 47,97 | 50,77 | 76,81 | 76,31 | 83,55 | 49,85 | 92,14 |

Cuadro A.E. Continuación….

| MES | BOSCAN | WTI | CUSIANA | CUSIANA | VASCONIA | MTBE | MESA | ASFALTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fórmula PDVSA | Cushing | Platts | Aarhus | Platts |  | Fórmula PDVSA | Fórmula PDVSA |
|  | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl | US$/bbl |
| Nov.06 | 41,29 | 59,03 | 61,50 | 61,73 | 53,34 | 68,18 | 53,40 | 37,73 |
| Dic.06 | 42,81 | 61,96 | 64,30 | 64,61 | 56,16 | 75,00 | 56,08 | 35,82 |
| Ene.07 | 35,64 | 54,17 | 56,20 | 56,72 | 48,47 | 60,15 | 49,38 | 39,03 |
| Feb.07 | 38,00 | 59,20 | 61,16 | 61,80 | 53,90 | 71,47 | 53,75 | 40,42 |
| Mar.07 | 41,66 | 60,62 | 63,82 | 64,48 | 56,61 | 84,03 | 55,50 | 41,37 |
| Abr.07 | 46,36 | 63,84 | 67,27 | 70,85 | 59,88 | 91,06 | 59,83 | 42,86 |
| May.07 | 47,76 | 63,36 | 66,80 | 68,88 | 58,94 | 97,38 | 61,06 | 45,05 |
| Jun.07 | 51,79 | 67,44 | 71,98 | 73,91 | 63,62 | 97,58 | 65,11 | 45,29 |
| Jul.07 | 56,55 | 74,10 | 79,00 | 80,22 | 69,16 | 111,46 | 69,82 | 46,82 |
| Ago.07 | 53,83 | 72,36 | 76,76 | 75,58 | 65,70 | 109,10 | 67,18 | 47,38 |
| Set.07 | 57,19 | 79,98 | 82,15 | 80,49 | 71,67 | 96,90 | 72,18 | 45,45 |
| Oct.07 | 62,75 | 85,87 | 87,52 | 86,25 | 75,68 | 90,83 | 77,93 | 44,81 |
| promedio | 47,97 | 66,83 | 69,87 | 70,46 | 61,09 | 87,76 | 61,77 | 42,67 |

# APENDICE E

## Proyecciones de demanda de combustibles para el período 2004-2018

Consideraciones:

- Valores de demanda tomados del estudio Pronósticos de Ventas de Largo Plazo 2004 - 2018, considerando un escenario de demanda medio.

- Abreviaciones:

GR: Gasolina regular.

GS: Gasolina súper.

GT: Gasolina total (GR + GS).

DI: Diesel.

JF: Jet-fuel.

GLP: Gas licuado de petróleo.

Bu: Búnker (incluye la demanda de búnker del ICE establecida en el estudio como demanda FO ICE).

Bu ICE: No se considera demanda de Planta Térmica Garabito

Bu IFO: Búnker utilizado como componente principal en la preparación de la mezcla de combustibles marinos. Se considera el 90% de la demanda de IFO como demanda de búnker puesto que el 10% restante corresponde a gasóleo.

Bu total: Búnker total (Bu + Bu ICE + Bu IFO)

- La demanda total considerada corresponde a la suma de la demanda de gasolinas, diesel, jet-fuel, GLP y búnker total.

- Fuentes:

* RECOPE. Dirección de Estudios de Demanda Energética. Pronóstico de ventas de largo plazo de los derivados del petróleo: 2004 - 2018.(Enero, 2005)

Cuadro A.E Proyecciones de demanda diarias de gasolinas, diesel, jetfuel, queroseno, GLP y búnker para el período 2004-2018 en miles de barriles

| Año | GR | GS | GT | DI | JF | Ke | GLP | Bu | BuICE | BuIFO | Butotal | Demanda total (GT+DI+JF+GLP+Butotal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 8.483 | 6.153 | 14.636 | 15.916 | 2.693 | 100 | 3.037 | 2.805 | 0 | 2.261 | 5.066 | 41.348 |
| 2005 | 9.001 | 6.001 | 15.002 | 15.736 | 2.795 | 102 | 3.340 | 3.318 | 0 | 2.374 | 5.692 | 42.565 |
| 2006 | 9.334 | 5.968 | 15.302 | 17.438 | 2.901 | 104 | 3.708 | 3.208 | 0 | 2.493 | 5.701 | 45.049 |
| 2007 | 9.792 | 6.062 | 15.854 | 17.194 | 3.197 | 106 | 3.895 | 3.385 | 0 | 2.162 | 5.547 | 45.687 |
| 2008 | 10.349 | 6.237 | 16.586 | 18.608 | 3.484 | 107 | 4.281 | 3.438 | 0 | 2.248 | 5.686 | 48.645 |
| 2009 | 10.926 | 6.437 | 17.363 | 18.550 | 3.758 | 109 | 4.711 | 3.648 | 0 | 2.345 | 5.993 | 50.376 |
| 2010 | 11.520 | 6.672 | 18.192 | 19.725 | 4.054 | 110 | 5.182 | 3.716 | 0 | 2.445 | 6.161 | 53.315 |
| 2011 | 12.152 | 6.867 | 19.020 | 20.123 | 4.376 | 111 | 5.702 | 3.943 | 0 | 2.554 | 6.497 | 55.718 |
| 2012 | 12.800 | 7.147 | 19.947 | 21.225 | 4.724 | 112 | 6.269 | 4.026 | 0 | 2.665 | 6.691 | 58.856 |
| 2013 | 13.497 | 7.356 | 20.853 | 21.896 | 5.101 | 112 | 6.894 | 4.270 | 0 | 2.785 | 7.055 | 61.800 |
| 2014 | 14.209 | 7.676 | 21.885 | 23.004 | 5.510 | 113 | 7.574 | 4.370 | 0 | 2.906 | 7.276 | 65.249 |
| 2015 | 14.982 | 7.905 | 22.887 | 23.873 | 5.953 | 114 | 8.322 | 4.632 | 0 | 3.037 | 7.669 | 68.704 |
| 2016 | 15.769 | 8.263 | 24.033 | 25.030 | 6.433 | 114 | 9.135 | 4.750 | 0 | 3.170 | 7.920 | 72.551 |
| 2017 | 16.626 | 8.518 | 25.144 | 26.062 | 6.954 | 115 | 10.029 | 5.032 | 0 | 3.314 | 8.345 | 76.535 |
| 2018 | 17.499 | 8.916 | 26.415 | 27.297 | 7.519 | 115 | 10.998 | 5.169 | 0 | 3.459 | 8.628 | 80.857 |

# APENDICE F

## Especificación de productos

Cuadro A. F.1  Especificación para la gasolina regular

Characteristics Units ASTM Met. Values

Additives ---------- ---------- Report

Colour ---------- Visual Orange

Lead Content g Pb/L D-3237 0,013 max.

Corrosion, copper strip, 3 h,

50ºC ---------- D-130 Nº 1 max.

Stability for oxidation,

Decomposition Time Minutes D-525 240 min.

Total Sulphur % mass D-2622 0,10 max.

Doctor’s Test

or ---------- D-4952 Negative

Mercaptanes (Sulphur) % mass D-3227 0,003 max.

REID Vapour Pressure

at 37,8 ºC kPa (psi) D-323 69 (10) max.

API Gravity at 15,56 ºC (60 ºF) ºAPI D-287

or Report

Density at 15ºC kg/m³ D-1298

Gums

(Solvent Washing) mg/100 mL D-381 4 max.

Distillation:

10% recovered ºC 65 max.

50% recovered ºC D-86 77 – 121

90% recovered ºC 190 max.

Final Boiling Point ºC 225 max.

Residue % volume 2 max.

Octane Number:

RON (Clear) ---------- D-2699 88,0 min.

Octane Index

(RON + MON)/2 ---------- D-2699 y D-2700 83,0 min.

Aromatics % volume D-1319 Report

Olefins % volume D-1319 Report

Benzene % volume D-3606 Report

Oxygen % volume D-4815 Report

CHANGES EXPECTED IN NEAR FUTURE

These changes should be considered in the process scheme definition and the technology selection.

Total Sulphur                             0.003 % mass

Clear Octane                              91 min.

(RON + MON )/2                         86 min

Aromatics                                    35% volume

Olefins                                        10- 20%  volume

Benzene                                       1.0 % vol    max.

Cuadro A. F.2  Especificación para la gasolina super

Method

Characteristics Units ASTM Value

Additives ---------- ---------- Report

Colour ---------- Visual Orange

Lead Content g Pb/L D-3237 0,013 max.

Corrosion, copper strip, 3 h,

50ºC ---------- D-130 Nº 1 max.

Stability for oxidation,

Decomposition Time Minutes D-525 240 min.

Total Sulphur % mass D-2622 0,10 max.

Doctor’s Test

o ---------- D-4952 Negative

Mercaptanes (Sulphur) % mass D-3227 0,003 max.

REID Vapour Pressure

at 37,8 ºC kPa (psi) D-323 69 (10) max.

API Gravity at 15,56 ºC (60 ºF) ºAPI D-287

or Report

Density at 15ºC kg/m³ D-1298

Gums

(Solvent Washing) mg/100 mL D-381 4 max.

Distillation:

10% recovered ºC 65 max.

50% recovered ºC D-86 77 – 121

90% recovered ºC 190 max.

Final Boiling Point ºC 225 max.

Residue % volume 2 max.

Octane Number:

RON ---------- D-2699 95,0 min.

Octane Index

(RON + MON)/2 ---------- D-2699 y D-2700 87,0 min.

Aromatics % volume D-1319 Report

Olefins % volume D-1319 Report

Benzene % volume D-3606 Report

Oxygen % volume D-4815 Report

CHANGES EXPECTED IN NEAR FUTURE

These changes should be considered in the process scheme definition and the technology selection.

Total Sulphur                             0.003 % mass

Aromatics                                    35% volume

Olefins                                        10-20 % volume

Benzene                                      1.0 % vol    max.

Cuadro A. F.3  Especificación para el Diesel

| CHARACTERISTICS | UNITS | METHOD ASTM | VALUES |
| --- | --- | --- | --- |
| Appearance | ------ | D-4176 | Clear and shiny (a) |
| Additives | ------ | ----- | Report (b) |
| Colour ASTM | ------ | D-1500 | Report |
| Cetane Index | ------ | D-976 | 45 min. |
| Cetane Number | ------ | D-613 | 45 min. |
| Corrosion, Copper strip, 3 h, 50 °C | ------ | D-130 | No.2 max. |
| Ash content | %wt | D-482 | 0,01 max. |
| Total Sulphur | %wt | D-129 | 0,05 max. |
| Carbon Conradson in 10% Residue or Residue of carbon Ramsbottom in 10% residue | %wt | D-189 | 0,10 max. |
|  |  | D-524 | 0,13 max. |
| Water and Sediments | %volume | D-2709 | 0,05 max. |
| Flash Point | °C | D-93 | 52 min. |
| Gravity API at 15,56 °C (60 °F) or density at 15 °C | °API Kg/m3 | D-287 D-1298 | Report |
| Pour Point | °C | D-97 | Report |
| Cloud Point | °C | D-2500 | 10 max. (c) |
| Viscosity at 40°C | mm2/s (f) | D-445 | 1,9-4,1 |
| Distillation: 10% recovered 50% recovered 90% recovered Final Boiling Point | °C °C °C °C | D-86 | Report Report 360 max. Report |
| Aromatics | % volume | D-1319 | Report (g) |

CHANGES EXPECTED IN NEAR FUTURE

These changes should be considered in the process scheme definition and the technology selection.

Total Sulphur                          15 ppm S

Cetane index                          51

Aromatics                               20%

Lubricity                                 0.46 mm

Cuadro A. F.4  Especificación para el búnker

| Property | Units | Value | ASTM Test Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash Point | ºC | 72 min. | D-93 |
| Water and Sediment | % vol. | 1.0 max. | D-2709 |
| Kinematic Viscosity at 50 ºC | SSF | 300 max. | D-445 |
| Pour Point | ºC | Report (max. 15 ºC) | D-97 |
| Sulphur | % mass/mass | 2.2 max. | D-2622 |
| Density at 15 ºC | Kg/m3 | Report | D-1298 |
| Ash | % mass | 0.2 max. | D-482 |
| Conradson Carbon Residue | % mass | 20 max. | D-524 |

Future trend in specification

Sulphur  1.0% mass/mass max

Cuadro A. G.5  Especificación para el Jet A-1

Cuadro A. G.6  Especificación para el Asfalto

| Test | AC30 | AC40 |
| --- | --- | --- |
| Viscosity at 60C, P | 3000 +/- 600 | 4000 +/- 800 |
| Viscosity at 135 C, min, Cst | 350 | 400 |
| Penetration 25C, 100g ,5s,min | 50 | 40 |
| Flash point (Cleveland Open Cup), min, C | 232 | 232 |
| Solubility in trichloroethylene, min, % | 99.0 | 99.0 |
| Test on residue from thin film oven test viscosity 60C, max, P | 15000 | 20000 |
| Ductility, 25C, 5 cm/min, min, cm | 40 | 25 |

# Footnotes

BP Statistical Rewiew of Worl Energy, 2007

Idem página 14

Datos Suministrados por la Dirección de Comercio Internacional mediante correo electrónico del 14 de noviembre del 2007.

Op. Cit.

“Ley de Monopolio en favor del Estado para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, sus combustibles derivados, asfaltados y naftas ”. La Gaceta: diario oficial (San José, CR), 06 de septiembre de 1993.

Petroleum Refining, Technology and Economics, Fifth Edition, 2007